2007年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程定额与预算试卷

(课程代码0170)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

1．概算按编制先后顺序和范围大小可分为

A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级

B.分部工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级

C.分项工程概算、分部工程概算、单位工程概算和建没项目总概算四级[最新年份咨询qq593777558]

D.分项工程概算、分部工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算四级

2．施工单位签发生产任务单和限额领料单时应依据

A.预算定额

B.施工定额

C.概算定额

D.单位估价表[[微信公众号：ikaoti]

3．当时间定额减少15％时，产量定额增加幅度为

A.9．65％

B.11．11％

C17．65％

D.66．7％

4．预算定额水平反映

A.平均先进水平

B.社会基本水平

C.社会平均水平

D.平均生产力

5．钢材及钢筋的定额计量单位为

A.立方米

B.吨

C.公斤

D.座

6．周转性材料的定额消耗量要考虑回收因素，其计算方法应按

A.多次使用，一次摊销

B.多次使用，分次摊销

C.一次使用，一次摊消

D.多次使用，平均摊消

7．同一种材料因产地或供应单位的不同而有几种价格时，确定材料原价的计算方法应按

A.算术平均法

B.最低原价法

C.最高原价法

D.加权平均法

8．下列不属于间接费用的是

A.工程定额测定费

B.企业管理费

C.夜间施工费

D.社会保障费

9．工程建设其它费用构成中的预备费包括基本预备费和

A.材料购置预备费

B.涨价预备费

C.临时工预备费

D.零星工作预备费

10．为适应建筑市场改革的要求，针对工程预算定额编制和使用中存在的问题，建设部提出

的改革措施是

A.控制价、统一量、实行招投标

B.控制量、指导价、竞争费

C.以量为辅控制价，引入竞争机制

D.控制量、统一价、实行招投标

l1．坡屋顶内和场馆看台下的建筑空间，设计加以利用时，需按水平面积计算建筑面积的范围是净高超过

A.1.2m及以上部位

B.2.1m及以上部位

C.2.2m及以上部位

D.2.4m及以上部位

12．人工平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在一定范围内的挖、填找平，这个范围是在

A.±l0cm以内

B.±20cm以内

C.±30cm以内

D.±40cm以内

13．工程量清单项目编码中，第一级编码若为0l，则表示该工程是

A.装饰工程

B.市政工程

C.建筑工程

D.安装工程

14．楼地面工程的工程量计算规则中规定：踢脚线按实贴长度乘高度以平方米为单位计算，

成品踢脚线按实贴

A.延长米计算

B.平方米计算

C.立方米计算

D.吨计算

15．洗涤器具包括浴盆、洗脸盆、淋浴器等工程量的计量单位为

A.套

B.组

C.个

D.台

16．施工企业定期会开展经济活动分析，进行“两算”对比，这“两算”是指施工预算与

A.竣工结算

B.施工图预算

C.单位工程概算

D建设项目总概算

17．建筑工程施工企业在完成工程任务后，依据施工合同的有关规定，按照规定程序向建设单位收取工程价款的一项经济活动称为

A.工程决算

B.工程结算

C.竣工清算

D.预付备料款结算．

18大型机械进出场费又称场外运输费，是指运距在一定距离以内的一次进场运杂费，该距离为

A.15km[最新年份咨询qq593777558]

B.20km

C.25km

D.30km

19．有一独立柱断面尺寸为550mmⅹ550mm，高为3.6m，饰面厚度为35mm，则该柱的饰面工程量为

A.6．78m2

B.7．92m2[最新年份咨询qq593777558]

C.8．93m2

D.9．94m2

20．某工程计划完成年度建筑安装工作垃为880万元，按本地区规定工程备料款额度为25％，材料所占比例为55％，则起扣点金额为

A.180万元

B.220万元

C.480万元

D.484万元

二、多项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的

21．定额有以下几种分类方法．

A.按生产要素分

B.按编制程序和用途分

C.按建设性质划分

D.按编制单位和执行范围分

E．按适用专业分

22．建筑工程预算定额的组成内容有

A.前言

B.文字说明[最新年份咨询qq593777558]

C.定额项目表

D.附录

E．参考书目

23．下列分项工程中，应采用延长米为计量单位的是

A.扶手[[微信公众号：ikaoti]

B.模板

C.装饰线

D.钢筋

E．雨水管

24．建筑安装工程费用中的人工费包括

A.基本工资

B.工资性补贴

C.办公费

D.劳动保护费

E．辅助工资

25．按供水系统工程的供水性质、供水要求和供水对象不同，室内给水系统分

A.工业给水系统

B.生产给水系统

C.生活给水系统[最新年份咨询qq593777558]

D.消防给水系统

E．应急给水系统

26．采暖系统按供热方式的不同，可分为[[微信公众号：ikaoti]

A.水平单管并连式

B.上行下给式

C.下行上给式

D.中行上给下给式

E．水平单管串连式

27．工程竣工结算的方式主要有

A.施工图预算加签证结算方式

B.预算包干结算方式

C.每平方米造价包干结算方式[[微信公众号：ikaoti]

D.投标合同加签证结算方式

E．目标结算

28．为了避免在计算工程量时出现少算或多算的现象发生，可以采用如下的工程量计算方

法

A.按定额的编排顺序列项计算

B.按施工顺序列项计算

C.按建筑平面图顺时针方向列项计算

D.按先横后纵、从上而下、从左到右的顺序列项计算

E．按构件的分类和编号顺序汁算

29．定额按照定制单位和执行范围分，可分为

A.全国统一定额

B.主管部门定额

C.地区统一定额

D.企业定额

E．临时定额

30．下列材料属于周转性材料的有

A.竹制脚手架

B.水泥膨胀剂

C.压型钢板

D.高强混凝土

E．胶合板模板

31．人工工日单价是指一个建筑安装工人一个工日应计人的全部人工费用，它的构成是

A.基本工资

B.工资性补贴

C.辅助工资

D.职工福利费

E．劳动保护费

32．在施工机械台班预算价格中。不因施工地点和条件的不同而发生变化的那部分费用有

A.折旧费

B.大修理费

C.经常修理费

D.人工费

E．安拆费及场外运输

33．其他直接费用的内容需要根据工程的具体情况和现场施工条件来确定，下列费用如发生，属于其他直接费用的是

A.冬雨季施工增加费

B.夜间施工增加费

C.材料二次搬运费

D.临时设施费

E．特殊地区施工增加费

34．建设项目费用中的工程建设其他费用按其内容可分为

A.土地使用费[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.设备购置费

C.与工程建设有关的其他费用

D.与未来企业生产经营有关的其他费用

E．预备费[最新年份咨询qq593777558]

35．在计算粱的混凝土工程量时，对梁长的取法，下列说法正确的是

A.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面

B.主梁次梁连接时，次梁长算至主梁侧面

C.梁与墙交接时，梁长包括伸人砖墙、砖柱内的全长[最新年份咨询qq593777558]

D.梁头有捣制垫块时，垫块体积也并人梁内计算

E．梁与板的交接处，梁长算至板的边界[最新年份咨询qq593777558]

36．有关建筑面积计算规则下列说法正确的是

A.单层建筑如果层高超过5．4m，则应按折算层数来计算建筑面积

B.高低联跨的单层建筑物，以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积

C.建筑物内的门厅、大厅，按一层建筑面积计算

D.有永久性顶盖的室外楼梯应按其依附的建筑物自然层的水平投影面积之和计算建筑面积

E．室内管道井应计算建筑面积，且按首层计算建筑面积

37．有关脚手架工程量计算规则中．下列说法正确的有

A.设计室外地坪至檐口的砌筑高度在15m以上，建筑物外墙脚手架应按双排脚手架计算

B.现浇钢筋混凝土柱，按柱图示周长尺寸另加3.6m，乘以柱高以m2为单位计算

C.砌筑脚手架按墙面水平投影面积计算

D.整体满堂钢筋混凝土基础，按其底板面积计算满堂脚手架

E．砌筑储仓按双排脚手架计算

38．外墙墙身高度的取定规则下列说法正确的有

A.斜屋面无檐口天棚者算至屋面底板

B.有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底面另加200mm

C.无天棚者算至屋架下弦底另加300mm

D.出檐宽度超过600m,m时，应按实砌高度计算[[微信公众号：ikaoti]

E．平屋面算至钢筋混凝土板底

39．下列说法正确的有

A.檐口高度3．6m以内的单层建筑物，不计算垂直运输机械费

B.满堂脚手架按实际搭设的水平投影面积计算

C.实木门框制作安装以平方米计算工程量

D.天棚基层按展开面积计算

E．台阶面层按垂直投影面积计算工程量

40．因工程建没周期较长或建筑材料供应不及时，造成材料实际价格与预算价格存在差异，或因材料代用发生价格差额，这时需要进行材料的价差调整，材料价差调整可分为

A.综合调整

B.单项调整

C.一次调整

D.系统凋整

E．按系数调帮

三、简答题(本大题共4小题，第4l、42每题5分，第43题4分，第44题6分。共20分)

41．简述建筑工程预算定额的作用。

42．简述工程量计算应遵循的原则。

43．简述工程竣工结算的编制方法。

44．简述工程量清单计价的概念及其费用的组成内容。

四、计算题(本大题共3小题，第45题12分，第46题15分，第47题13分，共40分)

45．某工程有钢筋混凝土构造柱，每10m3混凝土模板接触面积为119m2每10m2接触面积需木板材0.468m3，已知模板的损耗率为4.5％，周转次数为9次，每次周转的补损率为16％，试计算模板的摊消量。