2013年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程定额与预算试题

课程代码：00170

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．具有独立的设计，建成后不能独立发挥生成能力或效益的是

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

2．根据《建筑工程建筑面积计算规范》，不计算建筑面积的是

A.设计加以利用的层高在2．1m以下的场馆看台下的空间

B.不足2．2m高的单层建筑

C.层高不足2．2m的立体仓库

D.外挑宽度在2．1m以内的雨篷

3．混凝土及钢筋混凝土工程量的计算，正确的是

A.现浇有梁板主梁、次梁按体积并入楼板工程量中计算

B.无梁板柱帽按体积并入零星项目工程量中计算

C.弧形楼梯扣除宽度小于300mm的楼梯井

D.台阶混凝土按体积计算

4．某大厅层高6．6m板厚100mm，则定额中满堂脚手架增加层为

A.1层

B.2层

C.3层

D.4层

5．钢筋1350圆弯钩，钢筋直段3d，弯心半径2．5d，则弯钩增加的长度为

A.3．5d

B.4．9d

C.6．25d

D.11．9d

6．计算满堂脚手架的条件是：设计地面至天棚下底净高超过

A.2．2m

B.3．6m

C.5．2m

D.6．8m

7．钢筋砼带型基础面标高为-0．3m，室外地坪标高为-0．15m，室内地坪为±0．00，墙身为一砖多孔砖墙，则定额中基础与墙身的分界线为

A.±0．00

B.-0．15m

C.-0．2m

D.-0．3m

8．土石方室内回填的工程量计算按

A.挖方体积减去室内地坪以下埋设物的体积

B.主墙间净面积乘以回填厚度的体积

C.回填面积乘以平均回填厚度的体积

D.外墙中心线所围面积乘以厚度的体积

9．预制砼方桩电焊接桩的工程量应按

A.接头个数计算

B.接头的面积计算

C.预制桩的长度计算

D.桩的截面周长乘以接头个数计算

10．某工程层高2．8m，板厚90mm，踢脚线高度150mm，则其内墙抹灰高度为

A.2．56m

B.2．65m

C.2．71m

D.2．8m

11．现浇混凝土钢筋工程量计算按

A.设计图示钢筋长度

B.设计图示钢筋密度

C.设计图示钢筋长度乘以单位理论质量

D.设计图示钢筋长度乘以单位实际质量

12．建筑工程消耗量定额规定，现浇混凝土台阶的模板工程量，应按

A.台阶与模板接触面积计算[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.台阶的展开面积计算

C.台阶的长度计算

D.台阶图示尺寸的水平投影面积计算

13．单层木门油漆的工程量计算按

A.单面洞口面积

B.双面洞口面积[最新年份咨询qq593777558]

C.洞口宽度

D.洞口高度

14．内墙面抹灰按面积计算，工程量计算时，下列说法正确的是

A.不扣除门洞面积

B.高度应扣除踢脚板150mm计算

C.墙长按主墙间净长

D.墙长按墙身中心线计算

15．某工地水泥由甲、乙、丙三地供应，其中甲地供应120吨，出厂价格200元/吨，乙地供应200吨，出厂价格220元/吨，丙地供应180吨，出厂价格230元/吨，则该工地水泥的原价为

A.212．5元/吨

B.218．8元/吨

C.228．8元/吨

D.238．8元/吨

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

16．我国现行预备费包括

A.基本预备费

B.土地使用费

C.与项目建设有关的其他费用[最新年份咨询qq593777558]

D.工程造价调整预备费

E．与未来企业生产经营有关的其他费用

17．预算定额中人工消耗指标的内容包括

A.基本用工

B.辅助用工

C.特殊用工

D.超运距用工E．人工幅度差[最新年份咨询qq593777558]

18．建筑安装工程预算定额的性质有

A.科学性

B.长期性

C.经济性

D.法令性E．综合性

19．下列项目属于周转性材料的有

A.模板

B.钢筋

C.脚手架

D.混凝土E．挡土板

20．下列关于砌筑墙体工程量的计算，说法正确的有

A.嵌入墙身的过梁体积应扣除

B.嵌入墙身的梁头应扣除

C.砖墙内的加固钢筋不扣除

D.嵌入墙身的圈梁体积应扣除

E．嵌入墙身的构造柱应扣除

21．B为土方开挖的宽度，L为土方开挖的长度，下列不属于基槽土方开挖的有

A.B=2．8m，L=5．5m

B.B=3m，L=3m

C.B=3．2m，L=28m

D.B=2m，L=7m

E．B=2．6m．L=12m

22．下列有关内墙抹灰的工程量计算，说法错误的有

A.应扣除门窗洞口所占的面积

B.应扣除空圈所占的面积

C.不扣除踢脚线所占的面积

D.扣除挂镜线所占的面积

E．扣除0．3m2以内的孔洞

23．计算地面垫层工程量时，应扣除

A.突出地面的构筑物

B.设备基础

C.间壁墙

D.截面0．3m2以内柱所占的面积

E．大于0．3m2的孔洞所占的体积

24．计算屋面涂膜防水的工程量时，下列不扣除的项目有

A.房上烟囱

B.风帽底座

C.风道

D.斜沟E．屋顶天窗

25．下列不属于投资项目概算造价的审查方法的有

A.简单审查法

B.全面审查法

C.详细审查法

D.重点审查法[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

E．利用技术经济指标进行审查

三、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在答题卡上作答。

26．建筑安装工程预算定额按生产因素分，可以分为劳动定额、            和

。

27．建筑面积包括使用面积、            和            三部分。

28．建筑安装工程费用由间接费、            、利润和            组成。

29．现浇钢筋混凝土楼梯模板的工程量，不扣除小于            梯井所占面积，楼梯的

、踏步板平台梁等侧面的模板不另计算。

30．我国现行工程造价由建筑安装工程费用、            、            、预备费、固

定资产投资方向调节税、建设期贷款利息、以及经营性铺底流动资金组成。

四、简答题(本大题共3小题，第31小题5分，第32小题10分，第33小题5分，共20分)

请在答题卡上作答。

31．简述建筑安装工程预算定额的作用。

32．简述现浇钢筋混凝土楼梯混凝土的工程量计算规则。按此规则计算已经包括楼梯哪些[[微信公众号：ikaoti]

内容?哪部分可以不扣除、不增加?

33．简述概算定额编制的原则。

五、计算题(本大题共3小题，第34小题10分，第35小题10分，第36小题15分，共35

分)

请在答题卡上作答。

34．某工程框架结构，基础顶面标高为-0．6米，一层层高为3．6米，板厚1OOmm，柱断面

500×500mm共10根，试计算该层柱混凝土和模板的工程量，并计算柱模板超高支撑的

工程量。

35．某工程在施工过程中因设计变更，使原预算工程量发生变化，变更项目如下：内墙门窗

取消面积共计4．85m2。原砖墙工程量为260．8m3，内墙采用标准砖，标注厚度120mm，

内墙面原抹灰1600m2。试计算设计变更后砖墙和内墙面抹灰工程量。

36．某工程砖基础断面图如题36图所示，已知土质类别为三类土，施工拟采用人工挖土，基槽土方的开挖深度H为2．6m，基础长度和沟槽的开挖长度均为50m，放坡系数为l：0．33，工作面每边各为300mm，计算基槽土方开挖和回填的工程量。