2007年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

模具CAD／CAM试卷

(课程代码2224)

一、名词解释题(本大题共2小题，每小题4分，共8分)

1．计算机集成制造系统(CIMS)

2．计算机辅助工艺过程设计(CAPP)

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

3．实现CAD／CAM软件系统核心层与各应用系统之间的数据通信、转换和交换的是

A.数据库

B.接口程序

C.图形系统

D.软件工具

4．图形矢量化处理中，不需进行

A.对线段进行细化[最新年份咨询qq593777558]

B.跟踪、识别线段类型[最新年份咨询qq593777558]

C.计算点阵图像中线段的像素数

D.提取矢量信息

5．下列数据中，属于图形数据的是

A.性能参数

B.加工工艺过程参数

C.工程图样参数

D.各子系统间信息交换的参数

6．任何复杂的图形都是由          组成的。

A.点

B.线

C.面

D.图素

7．自由曲线通常采用         形式来表达。

A.参数

B.解析式[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.数表

D.数组

8．选用机床时，选用普通机床、专用机床还是数控机床，零件复杂程度和零件批量对机床的合理选择影响很大，下面论述正确的是

A.零件复杂程度高，宜选用数控机床

B.零件复杂程度高，宜选用普通机床

C.大批大量生产，宜选用数控机床[最新年份咨询qq593777558]

D.单件、小批量，宜选用专用机床[最新年份咨询qq593777558]

9．在DNC系统中，上位机与数控系统之间以及数控系统间的连接形式有多种，当前应用最多的是

A.星形

B.环形

C.网状形

D.总线形

10．在冲模CAD／CAM系统中，毛坯排样模块以       为目标函数进行排样优化设计。

A.材料利用率

B.材料形状

C.成型效率

D.工艺性

11．整套注射模设计的依据是

A.塑件的生产批量

B.塑件的热性能

C.塑件的几何构型

D.塑件的材料

12．下列关于注塑模流动模拟与结果分析论述正确的是

A.等温线分布疏松，表明存在较大的温差，该区域内熔体有可能被冻结

B.等时线分布疏松，表明该区域内熔体流动较慢

C.等压线分布疏松，表明该区域内的压力降较大

D.同时观察等压线和等时线时，若二个图上的图元有明显的不同，可认为模具设计是合理的

三、多项选择题(本大题共14小题，每小题1.5分，共21分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

13．下列属于计算机辅助设计的功能有

A.几何造型

B.生产管理[[微信公众号：ikaoti]

C.自动绘图

D.工艺生成

E．生产作业计划

14．CAD系统是一个人机系统，计算机在         方面比人更具强大的功能。[[微信公众号：ikaoti]

A.工程数据处理

B.图形绘制

C.创造性思维

D.数值计算

E．工艺生成[最新年份咨询qq593777558]

15．快速成型技术是一项新型的制造技术，当前快速成型方法有

A.分层实体制造法

B.电火花加工法[最新年份咨询qq593777558]

C.熔融沉积制造法

D.选择性激光烧结法

E．主体平板印刷法

16．应用STEP标准的CAD系统中，组成其数据体系的有

A.系统层

B.物理层

C.逻辑层

D.应用层

E．网络层

17．图形工作站的图形处理速度通常以        来衡量。

A.每秒种内可处理并显示三维矢量个数[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.每秒种内可处理并显示三维填充多边形的个数

C.屏幕分辨率

D.显示器大小

E．可分辨的颜色种数

18．CAD／CAM系统中的计算机由         组成。

A.中央处理器(CPU)

B.图形显示器

C.输入接口

D.输出接口

E．内存

19．图形输入设备的主要功能有

A.编辑图形

B.用于交互绘图功能的选择

C.输入坐标值等数据

D.移动图形[[微信公众号：ikaoti]

E．把图像输入计算机

20．要较好地满足CAD／CAM的要求，模具CAD／CAM系统中的设计对象应包括         等方面的信息。

A.几何

B.拓扑

C.工艺

D.化学

E物理

21．理想的面向CAD／CAM应用环境的工程数据库，除具有一般商用数据库管理功能外，还要求具有          功能。

A.支持实体间复杂数据结构的描述

B.支持几何和非几何数据的描述和操作

C.支持动态描述

D.支持交互式设计

E．具有较高的数据独立性

22．在CAD作业中，分析计算的内容可归纳为

A.力学分析计算[最新年份咨询qq593777558]

B.光线强度计算

C.设计方案的分析评价

D.几何特性的分析计算

E．加工工时计算

23．当今，先进制造技术的三大技术支撑环境是

A.CAD技术

B.数据库技术

C.虚拟制造技术

D.网络技术

E．CAPP技术[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

24．图层有其状态和属性，下列            指的是图层的状态

A.颜色[最新年份咨询qq593777558]

B.可见性

C.线型

D.可操作性

E．线宽

25．实体造型是CAD／CAM系统的核心，常用的实体造型方法有

A.扫描变换法

B.几何体素构造法

C.分割法

D.边界表示法

E．特征造型法

26．冲模CAD／CAM系统中，冲模零件的图形输入方法有          等几种。

A.结点输入法

B.用数字化仪或图形扫描仪输入

C.面素拼合法

D.编码输入法

E．交互输入法

四、填空题(本大题共44空，每空0.5分，共22分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

27．开发模具CAM最原始的依据是模具的             。

28．按系统的配置方式，CAD／CAM系统可分为：           、             、

和               。

29．在CAD／CAM硬件系统中，具有输入功能的有           、          、          等；具有输出功能的有            、              等。

30在CAD／CAM系统中，             是CAD／CAM系统的物质基础，             是CAD／CAM系统的核心。

31．数据库管理系统中使用的数据模型主要有           模型、        模型和

模型三种。

32．在模具CAD／CAM系统作业过程中要处理大量的工程数据，其中，有的是不变的

数据，有的是在设计过程中产生和变化的           数据。

33．工程上进行计算机分析计算的方法大体上可分为          和          。

34．设计资料数据处理中，数表公式化处理有两种方法，一种是       ，另一种是     。

35．若干图素的集合称作           ，将其作为一个整体进行操作时，可大大提高图形的处理效率。

36．窗口是用户图形的一部分，通常为矩形区域，其位置和大小可用         和

坐标表示。

37．在计算机图形学中，三维形体的信息包括          信息和          信息两个方面。

38．在应用IGES标准的各CAD系统中，为实现不同系统之间的数据交换，各系统要有两种

处理器，一种是把本系统数据转化为IGES文件的            ，另一种是把其它系统传来的IGES文件变换为本系统数据的                 。

39．决定B样条曲线形状的特征参数有           、             、            。

40．三维几何形体的表示方式有         模型、           模型和         模型。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

41．在数控机床上加工零件时，选择定位安装．方式的基本原则是要合理地选择

和             。

42．在进行数控加工工艺分析时，加工方法选择的原则是要保证加工表面的

和            的要求。

43．刀具的选择是数控加II艺中重要内容之一，它不仅影响机床的加工效率，而且直接影响加工的质量。通常要根据机床的             、              和             [本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

等因素进行选择。

44．进行数控加工工艺分析时，确定走刀路线的原则是在保证           和

的条件下，尽量缩短             ，以提高生产率。

五、计算题(本大题共2小题，第45小题9分，第46小题10分，共19分)[最新年份咨询qq593777558]

45．在二维空间中，试计算确定绕点P(6，8)按顺时针方向旋转45°的坐标变换矩阵T。

六、问答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

47．进行数控加工工艺分析时，如何合理选择切削用量?

48．在数控加工中，对刀点指的是什么？选择对刀点应注意什么？

49．冲模CAD／CAM系统中，毛坯排样优化设计以什么为目标函数进行排样，排样优化设计程序原理有哪些，工件在条料上的排列形式又有哪些?

50．注射模冷却系统的目的是什么?影响注射模冷却系统的因素有哪些(至少说出五种)?