2011年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

轮机自动化　试卷

(课程代码09020)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分。共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．在定值控制系统中为确保其精度，常采用

A.开环控制系统

B.闭环正反馈控制系统

C.闭环负反馈控制系统

D.手动控制系统

2．在气动控制系统中，对于正常工作的调节器，其最小是

A.O．01MPa

B.O．02MPa

C.O．1MPa[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.O．2MPa

3．在反馈系统中，设定值如果是固定不变的，则称为[[微信公众号：ikaoti]

A.定值控制

B.程序控制

C.随动控制

D.函数控制

4．在用浮子式锅炉水位双位控制系统中，当水位下降到危险低水位时，给水泵电机仍未通

电，其可能的原因是

A.调节板上的上面销钉离浮子杆太远

B.调节板上的上面销钉离浮子杆太近

C.调节板上的下面销钉脱落

D.调节板上的上面销钉脱落

5．在MR-Ⅱ型电动冷却水温度控制系统中，限位开关的作用

A.使执行电机能断续转动B-防止执行电机反向电流过大

C.防止电机过热烧坏

D.防止两个继电器同时通电

6．在MR-Ⅱ型调节器的主机冷却水温度控制系统中，采用断续的脉冲信号去控制电动机

的转动，其目的是

A.节约电能

B.延长电动机的寿命

C.防止调节作用过头

D.使三通阀的转动灵活

7．VISCOCHIEF、燃油粘度控制系统中的粘度控制采用的控制方式是

A.定值控制

B.随动控制

C.双位控制

D.程序控制

8．用光敏电阻监视炉膛内火焰足利用其本身具有的

A.光电效应

B.伏安效应

C.光敏效应

D.光阻效应

9．在气动阀件中，手动二位三通阀和速放阀分别属于

A.时序元件，逻辑元件

B.逻辑元件，时序元件

C.比例元件，逻辑元件

D.逻辑元件，比例元件

10．主机遥控的转速控制回路是一个

A.程序控制回路

B.逻辑控制回路

C.开环系统

D.反馈控制系统

11．在主机遥控系统中，起动的鉴别逻辑条件是

A.车令与转向一致

B.车令与凸轮轴位置一致

C.转速低于发火转速

D.停油

12．在主机控制系统中，慢转起动作用是

A.增加起动时间

B.防止起动时转速上升过快

C.防止起动过程供油[最新年份咨询qq593777558]

D.布油

13．在报警系统中，通常故障或长时故障是指

A.报警的故障不能自行消失

B.报警的故障能自行消失

C.模拟量故障报警

D.开关量故障报警

14．磁脉冲测速装置用以表示转速大小和转向的信号分别是

A.脉冲幅值和极性

B.脉冲幅值和相位

C.脉冲频率和相位

D.脉冲信号和极性

15．在GravinerMark-5型油雾浓度监视报警器中，其零点值的得到是由

A.调零电位器

B.调零反光镜

C.清洗空气

D.设定电压值

二、简答题(本大题共5小题。每小题6分，共30分)

16．位式作用规律的调节器有何特点?

17．MR-Ⅱ型冷却水温度控制系统由哪六块电路板组成?

18．什么是程序负荷?

19．慢转起动实现的方案有哪些?

20．常用的转速传感器有哪三种?

三、分析题(本大题共4小题。每小题10分。共40分)

21．由比例积分微分调节作用规律的表达式：

试说明选取P

B.Ti、Td大小的依据是什么?

22．在VISCOCHIEF燃油粘度自动控制系统中，说明题22图中粘度计的工作原理。

EVT-10C型粘度传感器结构原理图

1-振动杆；2-动力线圈；3、5-永久磁铁；

4-检测线圈；6-单片机系统

题22图[最新年份咨询qq593777558]