2013年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

轮机工程基础（力学部分）试题

课程代码：09018

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．孤立系统是指

A.与外界没有物质交换的系统

B.与外界没有热量交换的系统

C.与外界没有功交换的系统

D.与外界没有物质、热量和功交换的系统

2．某空气的相对湿度为0．5时，该空气中的水蒸气为

A.过冷状态

B.饱和状态

C.过热状态

D.没有水蒸气

3．工质经过一个循环，又回到初态，其温度

A.增加

B.减少

C.不变

D.变化不定[[微信公众号：ikaoti]

4．若表压力为0．2个大气压，则该点的绝对压力为

A.0．2个大气压

B.0．8个大气压

C.1．2个大气压[[微信公众号：ikaoti]

D.2个大气压[[微信公众号：ikaoti]

5．下列参数中属于基本状态参数的是

A.绝对压力

B.熵

C.内能

D.焓

6．热力学第二定律阐明了能量传递和转换过程中的方向、条件和

A.速度

B.速率

C.限度

D.数量

7．如果循环的目的是向高温热源供热，则该循环是

A.制冷循环

B.热机循环

C.正循环

D.热泵循环

8．力系的所有力的作用线均在同一平面内，则该力系称为

A.等效力系

B.平面力系

C.汇交力系

D.平行力系

9．材料应力的单位是

A.无量纲

B.帕

C.牛顿

D.千克力

10．力是

A.标量

B.矢量

C.数量

D.旋转矢量

11．力偶系可简化为

A.一个过汇交点的力

B.一个力偶

C.一对平衡的力

D.一个过汇交点的力和一个力偶

12．受拉压变形的杆件，各截面上的内力为

A.剪应力

B.正应力

C.扭弯应力

D.轴力

13．一个点作直线运动，其运动方程为：S=10-6t+t2，t=3s时的速度为[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.0m／s

B.1m／s

C.2m／s

D.3m／s

14．梁的结构形式很多，但按支座情况可分为简支梁、外伸梁以及

A.悬臂梁

B.固定梁

C.长梁

D.钢结构梁

15．依靠物质分子、原子或自由电子等微粒的热运动来传递热量的方式称为[[微信公众号：ikaoti]

A.传热

B.热对流

C.热辐射

D.热传导

16．船舶高温部件常用的隔热材料是

A.泡沫塑料

B.软木

C.石棉

D.泡沫树脂

17。穿透率为零的物体是

A.透明体

B.黑体

C.灰体

D.刚体

18．当气体温度降低时，其动力粘度

A.增大

B.减小

C.不变

D.无法确定

19．温度对气体的密度影响

A.很大

B.很小

C.无影响

D.无法确定

20.判断流体流动状态的依据是

A.粘度的大小

B.速度的大小

C.雷诺数的大小

D.马赫数的大小

二、填空题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

请在答题卡上作答。

21．未饱和水在定压下加热变为过热蒸汽过程中经历了定压           、定压

和定压过热三个阶段。

22．热绝缘材料应具有一定的性能、不吸水性和耐           的能力。

23．热传递可分为三种基本过程：导热过程、           过程和           过程。

24．按换热方式和结构的不同，热交换器通常分为间壁式、           和           三

大类。

25．要保证整个机器或结构的正常工作，构件必须满足有足够的           、足够的刚

度和足够的           。

26．工程中常见约束的种类，按其特性可以归纳为           约束、光滑接触面约束、

约束和固定端约束。

27．工程上，一般将延伸率δ>5％的材料称为           材料，将延伸率δ<5％的材

料称为           材料。

28．水头损失按其产生的原因可分为           水头损失和           水头损失。

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

请在答题卡上作答。

29．简述提高热能动力装置热效率的基本途径。

30．简述卡诺定理的内容。

31．简述何谓材料的持久极限。

32．简述如何提高传热过程中的传热系数。

33．写出雷诺数的数学表达式，并说明雷诺数的物理意义。

四、计算题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

请在答题卡上作答。

34．在牛顿内摩擦试验中，上板施加5N的力使板以1m／s的速度运动，力与平板平行，下板固定不动，两板面积均为1m2，板间距离2mm，流体密度为900kg/m3，求板流体的内摩擦力、流体的动力粘度和运动粘度。

35．夏天室外环境温度40％，使用空调将室内温度保持为27℃，假设该空调循环是逆卡诺

循环，求该空调的制冷系数。

36．如题36图所示，轴AC沿着轴线受到三个力的作用，其中F1=100kN，F2=50kN，F3=

150kN。轴AB段长度l1=500mm，直径d1=200mm，BC段长度l2=500mm，直径d2=

160mm，轴的弹性模量E=120GPa，求轴AC的内力以及轴长度的变化量。

[[微信公众号：ikaoti]