2013年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

规划设计基础试题

课程代码：06225

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．城市主干道的道路红线宽度是．

A.20—30M

B.30—50M

C.40～70M

D.50—80M

2．历史文化名城是指哪样的城市?

A.保存文物特别丰富，有悠久历史的城市

B.保存文物特别丰富，具有重大历史价值和革命意义的城市

C.具有重大历史价值和革命意义的城市

D.城市历史悠久，保存了很多文物，又建了仿古建筑的城市

3．城市进化“相对分散”时期是人类社会进入了什么时期?

A.工业化初期

B.工业化成熟期

C.后工业化初期

D.后工业化成熟期

4．城市供热工程设施包含哪些?

A.热源工程、供热管网工程

B.热源工程、输配气管网工程、

C.热电厂、热力泵站、调压站

D.区域锅炉房、蒸汽管道、热水管道

5．城市道路按国标分类为哪些?

A.高速路、快速路、中速路、慢速路

B.高速路、快速路、主干路、次干路

C.交通性道路、生活性道路

D.快速路、主干路、次干路、支路

6．城市交通系统是由哪些组成的?

A.城市运输系统、城市道路系统和城市交通管理系统

B.城市客运系统和城市货运系统

C.城市内外客运和城市内外货运系统

D.城市交通和城市对外交通系统

7．城市工程管线综合规划应遵循哪些原则?

①规划中各种管线的位置可以存在几个坐标系统和标高系统，加以换算

②必须在满足生产、安全、检修的条件下节约用地

③管线综合布置时，干管应布置有用户较多的一侧或将管线分类布置在道路两侧

④永久性的管线让临时性管线

⑤热力管可以与电力、通信电缆和压力管道共沟

⑥电信线路与供电线路通常不合杆架设

A.①②④⑥

B.①③④⑤⑥

C.①②③⑥

D.①③⑤⑥

8．城市人口规模预测方法的特点是

A.各自独立，毫无联系

B.全部运用

C.一种方法为主，其他方法进行弥补

D.多种方法为主，其他方法进行弥补

9．我国城市规划编制一般分哪几个阶段?

A.城市总体规划、分区规划、详细规划

B.城市总体规划、分区规划、控制性详规、修建性详规

C.城市总体规划、详细规划

D.城镇体系规划、城市总体规划、详细规划

10．我国城市规划的控制作用主要是通过什么制度来得到保证的?[最新年份咨询qq593777558]

A.一书两证

B.引导和控制

C.管理

D.法规

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

11．城市交通是指城市行政区内部的交通，包括

A.公路交通

B.铁路交通

C.城市道路交通

D.城市轨道交通

E．城市水上交通

12．对城市旧区进行的哪些建设活动属于旧城改建?

A.调整城市结构

B.优化城市用地布局

C.改善基础设施

D.更新基础设施

E．保护城市历史风貌

13．城市用地的自然条件评价主要包括哪些方面的内容?

A.工程地质条件

B.水文及水文地质条件

C.环境质量条件

D.地形地貌条件

E．城市设施条件

14．城市总体规划的主要任务不包括哪些内容?[最新年份咨询qq593777558]

A.综合研究和确定城市性质、规模和空间发展状态

B.制定城市远期发展目标及城市市区规划

C.统筹安排城市各项建设用地

D.合理配置城市各项功能分区

E．预测区域人口增长，确定城市化目标

15．城市规划实施的原则包括

A.行政合法原则

B.行政平等原则

C.行政效率原则

D.行政统一原则

E．行政公开原则

16．具备哪些关键特征的聚落就应该设置为城市?

A.人口特征

B.经济特征[最新年份咨询qq593777558]

C.职能特征

D.建设特征E．文化特征

17．城市人口容量的特性有

A.有限性

B.可变性

C.稳定性

D.增长性E．流动性

18．城市环境效应是城市人类活动给自然环境带来的一定程度的积极影响和消极影响的综

合效果，它包括哪些内容?

A.污染效应

B.交通效应

C.地学效应

D.资源效应

E．美学效应

19．下列哪些是城市环境的特点?

A.受人类活动的强烈影响[[微信公众号：ikaoti]

B.构成独特、结构复杂、功能多样

C.限制众多，矛盾集中

D.系统相当完善

E．对社会经济发展的影响巨大[最新年份咨询qq593777558]

20．综合布置地下管线产生矛盾时，应按下列哪些避让原则处理?

A.压力管让自流管

B.管径小的让管径大的

C.易弯曲的让不易弯曲的

D.永久性的让临时性的

E．新建的让现有的

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在答题卡上作答。

21．          方法通常是以城市就业人口从事各种职业的人口比例为依据进行分析。

22．由于科学技术对于经济发展的主导作用日益显著，现代城市都在积极营造有利于科技[[微信公众号：ikaoti]

创新的环境，以提升经济竞争力。          逐渐成为城市营造科技创新环境的一

项重要举措。

23．城市规划是这样的一个过程，它通过确定城市          ，制订实现这些目标的途

径、步骤和行动纲领，并据此对社会实践进行调控，从而引导城市的健康发展。

24．《城乡规划法》是城市规划体系的核心，因而又被称作          。其主要内容是

有关规划行政、规划编制和开发控制的法律条款。

25．自然增长是指出生人数与死亡人数的净差值。通常以一年内城市人口自然增长的绝对

数量与同期该城市          之比，称自然增长率。

26．大城市和特大城市就应避免单一中心、同心圆式向外蔓延的发展模式，采用

或分散组团式等的布局结构，以利简化城市功能分区，分散城市交通，

优化城市环境质量。

27．城市道路网按其性质可以分为          和常速道路网两个路网层次。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

28．城市燃气工程系统由燃气气源工程、储气工程、          等组成。

29．城市基础设施是指城市生存和发展所必须具备的          基础设施和社会性基

础设施的总称。

30．城市发展方向是城市各项建设规模扩大所引起的          扩展的主要方向。

四、简述题(本大题共6小题，第31小题6分，第33、34、36小题各8分，第32、35小题各10分，共50分)

请在答题卡上作答。

31．简述城市化的实质含义。

32．简述城市规划法规体系具有的特征。

33．简述城市范围内的铁路设施的基本分类。

34．简述居住区道路的规划布置应考虑的功能要求。

35．简述指定和实施城市规划必须遵循的基本原则。

36．简述城市规划实施管理的基本制度。

五、论述题(本大题共1小题，共20分)

请在答题卡上作答。

37．论述城市总体规划编制的任务和主要内容。