2013年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程识图与构造试题

课程代码：06958

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。[最新年份咨询qq593777558]

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

### 第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡"

1．工程图中，粗线的宽度为b，则细线的宽度为

A.0．7b

B.0．5b

C.0．25b

D.0．18b

2．工程图上尺寸数字的单位是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.米

B.厘米

C.毫米

D.微米

3．为了防止建筑物因不均匀沉降而破坏，应设置

A.伸缩缝

B.沉降缝

C.防震缝

D.分隔缝

4．无组织排水屋面的建筑物不适用于

A.少雨地区建筑物

B.一般低层建筑物

C.临时建筑物

D.标准较高的低层建筑物

5．为了防止屋面保温层的保温性能降低，可在保温层下设

A.隔离层

B.防水层

C.隔汽层

D.保护层

6．房屋施工图按专业不同分为

A.建筑施工图、结构施工图、设备施工图

B.建筑施工图、结构施工图、给排水施工图

C.装修施工图、结构施工图、给排水施工图

D.建筑施工图、基础施工图、设备施工图

7．建筑平面图外部应标注三道尺寸，最内一道标注的是

A.门窗洞及洞边到定位轴线间的细部尺寸

B.定位轴线间尺寸

C.最外两端墙面间的总尺寸

D.室外台阶的尺寸

8．下列不是建筑立面图表达的内容是

A.最外两端定位轴线及编号

B.外墙上门窗形式

C.雨篷、阳台、台阶

D.房间的布置情况

9．某建筑剖面图中，二层楼面处标注的标高是5．400m，其含义是

A.该处相对于室外地面是5．400m

B.该处相对于底层主要室内地面是5．400m

C.该处相对于下一层地面是5．400m

D.该处相对于黄海海平面是5．400m

10．图例的正确含义是

A.钢筋混凝土

B.混凝土

C.砂砾石

D.砂、灰土

二、判断选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

11．4～6层的建筑为低层建筑。

12．隔墙和填充墙都不承受其它构件传来的荷载，都称为非承重墙。

13．墙面抹灰中仅设底层和面层的做法称为中级抹灰。

14．屋面与垂直于屋面的墙面交接处的防水处理称为泛水构造

15．在公共建筑中，转门适合作为疏散用的门。

三、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在答题卡上作答。

16．图样上标注的尺寸由              、              、尺寸起止符号和尺寸数字组成。

17．民用建筑一般由             、墙或柱、楼地层、楼梯、屋顶和            六大部

分组成。

18．钢筋混凝土肋梁楼板由              、              和次梁组成。

19．屋顶保温构造根据保温层的位置不同可分为              和              。

20．为了消除疲劳，每一楼梯段的踏步数一般不超过              ，也不少于[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

。[[微信公众号：ikaoti]

21．门窗框的安装方法有              和              两种。

22．结构施工图中代号KJ、LL的含义分别是              、              。

23．结构施工图中，符号4Φ25的含义是              。

24．无弯钩钢筋搭接的图例是(画出)              。

25．某施工图中图例的含义是              。

四、作图题(本大题共4小题，第26题11分，第27题12分，第28题14分，第29题13分，共50分)

请在答题卡上作答。

26．已知直线AB为水平线，AB实长为30mm，β=30°及A点的两面投影，求直线AB的三面投影。

27．已知形体的V、H面投影，求出它的W面投影。

28．已知预制花格的V、H面投影，求作1-1、2-2剖面图。

29．已知形体的三面投影图，画出它的正等测图。(尺寸从图中直接量取)