2009年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

模拟电子技术基础试卷

(课程代码2585)

一、单项选择题(本大题共11小题，每小题2分，共22分)

1．N型半导体是在本征半导体中掺人的元素是

A.3价元素

B.4价元素

C.5价元素

D.6价元素

2．在放大电路中测得一只三极管三个电极的电位分别为2．8V、3．5V、6V，则这只三极管是

A.硅PNP型

B.硅NPN型

C.锗PNP型[最新年份咨询qq593777558]

D.锗NPN型

3．某仪表放大电路，要求输入电阻大，输出电流稳定，应选用的反馈是

A.电压串联负反馈

B.电压并联负反馈

C.电流串联负反馈

D.电流并联负反馈

4．为提高共模抑制比应采用的放大电路是

A.共射放大电路

B.共基放大电路[[微信公众号：ikaoti]

C.多级放大电路

D.差动放大电路

5．电容三点式正弦波振荡器的振荡频率是

A.

B.

C.

D.

6．单相桥式整流电路的输入电压u=10V时则输出电压平均值是

A.9V

B.10V

C.l0V

D.20V

7．反相比例运算电路的一个重要特点是

A.反相输入端为虚地

B.输入电阻大

C.电流并联负反馈

D.电压串联负反馈

8．某放大电路在负载开路时输出电压为4V．接人3kΩ的负载电阻后输出电压将为3v．这

说明放大电路的输出电阻是

A.10kΩ

B.2kΩ[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.1kΩ

D.0.5kΩ

9．乙类功率放大器产生的失真是

A.饱和失真

B.截止失真

C.交越失真

D.频率失真

10．某简单稳压电路要求稳定电压为8V，而仅有7．3V硅稳压管一只VZ,二极管(硅管)一只VD，可采用VZ与VD串联接人电路是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.VD正偏，VZ反偏

B.VD反偏，VZ反偏

C.VD正偏，VZ正偏

D.VD反偏．VZ正偏

11．串联型稳压电源中,产生基准电压的部分是

A.比较放大器

B.稳压管电路

C.调整管

D.采样电路

二、填空题(本大题共13小题,每空1分,共18分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

12．P型半导体的多子是__________，N型半导体的多子是__________。

13．PN结的主要特性是__________。

14．稳压管工作于__________状态。

15．已知某晶体三极管工作在放大状态,β=l00，其I=10A，I=1．5mA，则当I增至

30A时，I将变为_________。

16．下图电路中设二极管正向压降为0．7V，当U=6V时，U为_________。

[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

17．有两个NPN三极管，甲管各极电位分别为V=6V，V=2．7V，v=2V，则处于

_________工作状态；乙管各极电位分别为V=6V，V=2V，v=2V，则乙管处于

_________工作状态。

18．共集电极放大电路的输出电压与输入电压在相位上_________。

19．当差分放大器两边的输入电压为U=3mV，U=一5mV，输人信号的差模分量为

_________，共模分量为_________。

20．对理想运算放大器组成的基本运算电路，它的反相输入端和同相输入端之问的电压相

等，这称为_________；运放的两个输人电流为零，这称为_________。

21．某放大电路的电压增益为l20dB，相当于_________倍。

22．设计一个负反馈电路，若要稳定输出电压，应引人_________负反馈，若要稳定输出电

流，应引入_________负反馈。

23．解决零点漂移的最好办法是采用_________放大电路。

24．单相半波整流电路中，二极管承受的垃高反压U=_________U(U是电源变压

器副边电压有效值)。

三、应用题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

25．图示电路中，已知R=5kΩ，R=l5kΩ，Re=2．3kΩ，R=5kΩ，R=5kΩ，V=12V，三极管导通时U=0．7V，β=50，r=1OOΩ。

1．画出陔电路的直流通路；

2．估算该电路的静态工作点I及U。

26．两极放大器电路如题图所示；

(1)为稳定放大器的电压放大倍数，应在电路中引入何种方式的级间负反馈；[最新年份咨询qq593777558]

(2)在图中加人适当的反馈元件，画出相应的反馈电路。

27．文氏电桥正弦波振荡器电路如题图所示：

(1)为满足产生振荡的相位平衡条件，试用符号“+”和“-”分别标出集成运放的同相输

入端与反相输入端；

(2)为满足振荡的振幅平衡条件，图中R应取多大?[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

四、计算题(本大题共4小题，每小题9分，共36分)

28．根据图示的两级运算放大器电路计算U的值。

29．在图示放大电路中已知V=l2V，R=4KΩ，R=200kΩ，R=6kΩ，β=50，=O．7V，

r=300Ω，U=0.7v(1)试计算静态工作点(2)试计算R、R；(3)试计算A、A。

[最新年份咨询qq593777558]

30．功放电路如图所示，设、k=12V，R=8Ω，BJT的极限参数为I=2A，=30V．

P=5W。试求：(1)最大输出功率R值，并检验所给BJT是否能安全工作?(2)放大电路在η=O．6时的输出功率P值。

31．如图示电路中，若V=V=10V，R=1kΩ，R=R=5．1kΩ，R=l2kΩ，三极管V，V的β=90，r=2．6kΩ，V=0．7V，U=4．02V，U=3．98V,，差分放大电路的共模抑制比为K=60dB，(1)求静态工作点；(2)求电路的差模和共模电压增益A及A；(3)求电路的输出电压V。