考试真题软件网（down.examebook.com）出品自考三件宝：笔记、真题及答案、音频！

2009年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试[[微信公众号：ikaoti]

互换性原理与测量技术基础试卷

(课程代码02609)

一、填空题(本大题共6空，每空2分，共12分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．已知基本尺寸为50mm的轴，其最小极限尺寸为49.98mm，公差为0.01mm，则它的上

偏差是______mm，下偏差是______mm。

2．公差等级的选择原则是在满足使用要求的前提下，尽量选用______的公差等级。

3．当零件端面制成______时，端面圆跳动可能为零，但却存在垂直度误差。

4．多数情况下滚动轴承内圈随轴一起转动，内圈与轴之间的配合必须有一定的______。

5．标准规定，第I公差组的检验组用来检定齿轮的传递运动______。

二、判断题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

判断下列各题是否正确，正确的打“√”，错误的打“×”。

6．孔的基本偏差即下偏差，轴的基本偏差即上偏差。

7．尺寸链的特点是它具有封闭性和关联性。

8．图样标注中中孔，如果没有标注其圆度公差，那么它的圆度误差值可任意确定。

9．零件的表面粗糙度值越小，则零件的尺寸精度应越高。

10．过渡配合可能具有间隙，也可能具有过盈，因此，过渡配合可能是间隙配合，也可能是过盈配合。

11．孔、轴公差带的相对位置反映加工的难易程度。

12．滚动轴承配合，在图样上只须标注轴颈和外壳孔的公差带代号。

13．使用的量块数越多，组合出的尺寸越准确。[[微信公众号：ikaoti]

14．平键联接中，键宽与轴槽宽的配合采用基轴制。[[微信公众号：ikaoti]

15．圆柱齿轮根据不同的传动要求，对三个公差组可以选用不同的精度等级。

三、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

16．下列有关公差等级的论述中，正确的是

A.公差等级高，则公差带宽

B.公差等级的高低，影响公差带的位置，决定配合的精度

C.孔、轴相配合，均为同级配合

D.标准规定，标准公差分为20级

17．下列形位公差项目中，属于位置公差的是

A.圆度

B.平面度

C.直线度

D.倾斜度

18．圆柱体索线直线度公差可以同时控制

A.径向全跳动

B.轴线直线度

C.圆柱度

D.圆度

19．下列公差带形状相同的是

A.径向圆跳动度与圆度

B.同轴度与径向全跳动

C.给定方向线的直线度与任意方向线的位置度

D.轴线的直线度与导轨的直线度

20．表面粗糙度值越小，则零件的

A.耐磨性差

B.抗疲劳强度差

C.传动灵敏性差

D.加工困难

21．下列配合中，配合公差最小的是

A.65H6／g5

B.65H7／u6

C.130H8／m7

D.130H9／n9

22．下述论述中正确的是

A.比的精度低

B.20f7比20m8的精度低

C.国家标准规定允许孔、轴公差带组成非基准制配合

D.零件的尺寸精度高，则其配合间隙必定小

23．下列配合零件应选用基轴制的是

A.滚动轴承外圈与外壳孔

B.轴为冷拉圆钢，不需再加工

C.轴承端盖与轴承孔配合

D.同一轴与多孔相配，且有不同的配合性质

24．下列配合零件，应选用过盈配合的是

A.可拆连接

B.有轴向运动

C.要求定心且常拆卸

D.承受较大的冲击负荷

25．承受旋转负荷的套圈应选的配合是

A.较松的过渡配合

B.较松的同隙配合

C.较紧的间隙配合

D.较紧的过渡配合

26．当内外花键表面要求卒硬时应当选用

A.大经定心

B.小径定心

C.大经与小径同时定心

D.键侧与键槽侧

27．选择表面粗糙度评定参数值时，下列论述正确的是

A.同一零件上工作表面应比非工作表面参数值大

B.摩擦表面应比非摩擦表面的参数值大

C.配合质量要求高，参数值应大

D.受交变载荷的表面，参数值应小

28．下列齿轮公差项目中，属综合性项目的是

A.一齿切向综合公差

B.一齿径向公差

C.齿圈径向跳动公差

D.齿形公差

29．影响齿轮副侧隙的加工误差是

A.齿厚偏差

B.基节偏差

C.齿圈的径向跳动

D.齿向误差

30．如题30图所示的尺寸链中，属于减环的是[最新年份咨询qq593777558]

A.A1

B.A3

C.A4

D.A5[最新年份咨询qq593777558]

四、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

31．简述直线度与平面度的区别与联系以及如何选用

32．齿轮精度等级标注为7-6-6GmGB/T10095-1988，请解释其含义

33．指出题33图形位公差标注的含义及公差带情况。

五、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

34．已知某一基本尺寸为的配合，经计算为连接可靠，最小过盈为32um，为保证装配后不发生塑性变形，最大过盈不超过90um，决定采用基轴制，试确定此配合的孔、轴上下偏差，并画出其尺寸公差带图。尺寸段80～120的标准公差值见下表：

| 基本尺寸（mm） | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >80-120 | 22 | 15 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 |

35．如图35所示零件，最后一道工序是通过测量尺寸A4来调刀冼削右端缺口，以保证尺寸600.3，试确定尺寸A4及其偏差。