2011年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

互换性原理与测量技术基础　试卷

(课程代码02609)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．实现互换性生产的基础是

A.公差标准化

B.技术测量

C.批量生产

D.现代化生产

2．国家标准规定确定尺寸精确程度的等级是

A.12级

B.16级

C.18级

D.20级

3．某孔、轴配合的最大间隙为+0．021mm，配合公差为0．034mm，则该配合为

A.间隙配合

B.过渡配合

C.过盈配合

D.间隙或过渡配合

4．表面粗糙度实质上是零件被加工表面的

A.微观几何形状误差

B.宏观几何形状误差

C.微观位置误差

D.宏观位置误差

5．下列各种配合实例中，应采用基轴制配合的是

A.电动机皮带轮内孔与轴的配合

B.滚动轴承内圈与轴颈的配合

C.平键与轴槽、轮毂槽的配合

D.气缸内孔与活塞外圆的配合

6．检验工件尺寸中Φ30，按内缩方式验收，已知其安全裕度A=0．0021，则该工件的上验收极限为

A.29．979

B.29．9979

C.30

D.30．0021

7．国家标准规定形位公差项目中属于定向公差项目的有

A.平行度、平面度、垂直度

B.平面度、对称度、位置度

C.对称度、倾斜度、位置度

D.平行度、垂直度、倾斜度

8．测得某实际平面距离基准平面最远9．998mm，最近9．982mm，则该平面对基准平面的平

行度误差为

A.0．008mm[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.0．016mm

C.0．032mm

D.0．064mm

9．形位公差值前加“中”，则表明该形位公差带形状为

A.两同心圆

B.两同轴圆柱面

C.圆或圆柱形

D.圆或圆柱形或球

10．加工时操作者手中所使用的光滑极限量规为

A.工作量规

B.验收量规

C.校对量规

D.位置量规

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

11．极限尺寸是根据            而确定的，其目的是为了限制加工零件的            变动范围。

12．国家标准规定，尺寸公差带的大小由            而确定，尺寸公差带相对零线的位[最新年份咨询qq593777558]

置由            确定。

13．最小过盈是指孔的            尺寸减去相配合的轴的            尺寸所得的代数差。

14．基孔制的基准孔的基本偏差代号为            ，其数值为            。

15．配合是指            相同的，相互结合的孔和轴            之间的关系。

16．配合公差是指允许            的变动量，它表明配合            的变动范围。

17．国家标准GB／T272-93将滚动轴承公差等级分五级，其中            级最高，

级最低。

18．位置量规的组成中用于体现和模拟            要素的，称之为            部位。

19．按国家标准GBl031-1995规定表面粗糙度评定参数中，高度特征参数有            、微观不平度、十点高度、            。(填名称)

20．由形成圆锥配合的形式不同，圆锥的配合可分为            型配合和            型配合。

三、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的“”内打“×”。

21．具有互换性的零件都是合格件。

22．最大实体尺寸是孔、轴最大极限尺寸的统称。

23．基本尺寸是设计给定的尺寸，零件的实际尺寸越接近基本尺寸，则其精度越高。

24．有两孔基本尺寸分别为Φ10与Φ100，由于两孔的公差值相同，因此说明两孔的公差等

级相同。

25．对单个直齿圆柱齿轮，载荷分布均匀性的评定指标是齿向误差。[[微信公众号：ikaoti]

26．评定表面粗糙度参数时，取样长度过短不能反映表面粗糙度情况，所以取样长度应越长

越好。

27．测量仪器中读数机构的齿轮传动主要对传动平稳性要求较高。

28．直线尺寸链中，封闭环的公差是最大的。

29．孔、轴的加工精度越低，则相配合后装配精度越低。

30．系统误差和随机误差都属于单次测量时有规律性的误差。

四、简答题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

31．简述基准制的选择原则。

32.说明下列代号的含义。

（1）7-6-6FLGB10095-88;

(2)M24×2LH-7g6g–L。

33.简述形位误差的检测原则。

五、计算题(本大题共3小题，第34小题12分，第35小题10分，第36小题8分，共30分)

34．已知有一配合基本尺寸为Φ45mm，孔的公差0．025mm，轴的上偏差为0，最大过盈为

-0．050，平均过盈为-0．0295。试求：

(1)孔的上偏差和下偏差、轴的下偏差和轴公差；

(2)另一极限间隙(或过盈)、配合公差，指明该配合的基准制、配合种类；

(3)分别画出孔、轴的尺寸公差带图；

(4)分别写出孔、轴在零件图的尺寸标注形式。

35．试设计检验工件尺寸Φ40g6()的轴用工作量规的通端和止端的极限尺寸，并说明通规的磨损极限。已知量规的制造公差T为0．O024mm，位置要素值Z为0．0028mm。

36．滚动轴承内圈与Φ17j6()轴颈的配合，已知滚动内圈内径公差为0．007mm，求配合的极限间隙(或过盈)，配合公差，装配图上的配合代号。

六、综合应用题(本大题共2小题，第37小题8分，第38小题10分，共18分)

37．说明对螺纹进行综合检验时所使用的计量器具及检验的项目。

38．用文字表述题38图标注的各项形位公差要求。

[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]