2012年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

互换性原理与测量技术基础试题

课程代码：02609[最新年份咨询qq593777558]

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．孔的最小实体尺寸是孔的

A.最大极限尺寸

B.最小极限尺寸

C.基本尺寸

D.实际尺寸

2．某孔轴配合中，若孔的上偏差小于轴的下偏差，则此配合为

A.过盈配合

B.过渡配合

C.间隙配合

D.间隙或过渡配合

3．检验工件尺寸，按内缩方式验收，已知其安全裕度为0.0025，则该工件的下验收极限为

A.44.9975

B.45

C.45.0025

D.45.025

4．最小极限尺寸减其基本尺寸所得的代数差为

A.上偏差

B.下偏差

C.实际偏差

D.基本偏差

5．尺寸公差等级最低的是

A.IT01

B.ITO

C.IT18

D.IT20[[微信公众号：ikaoti]

6．直接用直角尺测量平面对平面的垂直度误差，是应用了形位误差检测原则中的

A.控制实效边界原则

B.测量坐标值原则

C.测量跳动原则

D.与理想要素比较原则

7．某槽两侧面的对称中心平面偏离基准中心平面最远0.04mm，最近0.01mm，则对称度误

差是

A.0.2mm

B.0.03mm

C.0.05mm

D.0.08mm

8．车间常用检测表面粗糙度的方法是

A.比较法

B.光切法

C.干涉法

D.轮廓法

9．国家标准规定的矩形花键的定心方式是[最新年份咨询qq593777558]

A.大径定心

B.小径定心

C.键侧和键槽侧定心

D.键长和键槽长定心[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

10．外径千分尺属于计量器具分类中的

A.计量装置

B.量仪

C.量规

D.量具[最新年份咨询qq593777558]

二、判断选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

11．公差是允许的尺寸变动量，通常为正，个别情况下可以为负或零。

12．滚动轴承内圈与轴颈形成过盈配合。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

13．对同一几何量作多次重复测量，取其平均值作为测量结果，可同时减少随机误差、粗大

误差和系统误差的影响。

14．比较不同基本尺寸零件的加工精度时，不论它们的公差值大小是否相等，只要公差等级

相同，就说明零件具有相同的加工精度。

15．基孔制配合就是先加工孔后加工轴的一种制度。

16．按最小条件法评定形状误差，其结果是唯一的。

17．定向公差带可以综合控制被测要素的形状、方向误差。

18．对螺纹进行综合检验时，只要螺纹量规的通规通过被检工件，则说明该螺纹合格。

19．齿轮齿厚偏差主要影响齿轮载荷分布均匀性。

20．在直线尺寸链中，封闭环是直接得到的。

三、填空题(本大题共20空，每空1分，共20分)[最新年份咨询qq593777558]

请在答题卡上作答。

21．按所测的几何量是否为欲测的量，测量方法可以分为__________测量和__________

测量。

22．已知三种配合分别为Φ20H7/f6、Φ20H7/h6、Φ20H8/g8，其中__________的配合精

度最低，__________的配合最紧。

23．光滑极限量规按使用场合不同可分为工作量规、__________量规和__________

量规。

24．零件尺寸合格的条件为：实际尺寸应小于或等于__________尺寸，大于或等于_______

尺寸。

25．尺寸链可分为直线尺寸链、__________尺寸链和__________尺寸链。

26．平键联结中，配合尺寸为键和键槽的__________，选用的基准制为__________。

27．选择配合种类实质上就是选择__________和__________的基本偏差代号。

28．为适当控制__________，避免__________，国家标准规定了内缩的验收方式。

29．用光切法主要用于测量表面粗糙度高度特征参数中的__________和__________。

(填名称)

30．对圆锥体的检验，主要是检验__________、__________和圆锥表面形状要求的

合格性。

四、简答题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

请在答题卡上作答。

31．简述测量过程四要素。

32．简述各种配合中孔轴公差带之间的相互关系。

33．说明下列代号的含义。

(1)矩形花键：6×26g6×30a11×6f9

(2)8-8-7GJGB10095-88

五、计算题(本大题共3小题，第34小题12分，第35小题10分，第36小题8分，共30分)

请在答题卡上作答。

34．已知有一基本尺寸为Φ40mm的基轴制配合，轴的公差0.016mm，最大间隙为+0.066，

最小间隙为+0.025。试求：(1)孔的公差、上偏差和下偏差；(2)轴的上偏差和下偏差；

(3)平均间隙、配合公差，指明该配合的配合种类；(4)分别画出孔、轴的尺寸公差带图；

(5)分别写出孔、轴在零件图上尺寸标注形式。

35．试设计检验工件尺寸的孔用工作量规的通端和止端的极限尺寸，并说明通规的磨损极限。已知量规的制造公差为0.004，位置要素值为0.006。

36．用坐标法测量题36图所示的零件。测得各孔轴线的实际坐标尺寸为：

孔1(20.04，20.O3)，孔2(70.10，19.90)，试确定孔1、孔2的位置度误差值，并判断该零件是否合格。

六、综合应用题(本大题共2小题，第37小题8分，第38小题10分，共18分)

请在答题卡上作答。

37．说明按类比法选择表面粗糙度参数时具体考虑的因素。[[微信公众号：ikaoti]

38．在题38(a)图的错误标注上打×，在题38(b)图上进行改正后的完整、正确的标注。

[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]