2015年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

机械制造试卷

(课程代码02230)

一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．铁碳合金相图中，PSK线(共析转变线)的温度是

A.1538℃

B.1148℃

C.912℃

D.727℃

2．铸铁HT200是

A.灰铸铁

B.可锻铸铁

C.球墨铸铁

D.蠕墨铸铁

3．在下列热处理方法中，常用于减小和消除铸造内应力的方法是

A.正火

B.退火

C.回火

D.淬火

4．为改善工件材料的可锻造性，需要提高的物理力学性能是

A.传热系数

B.弹性模量

C.塑性和韧性

D.硬度和强度

5．钢材的可焊接性常用其碳当量CE值来衡量，焊接性能优良的CE值范围为

A.CE<0．4％

B.0．4％<CE<0．6％

C.0．6％<CE<0．8％

D.CE>0．8％

6．通常情况下，焊接铝合金时采用

A.爆炸焊

B.电渣焊

C.氩弧焊

D.超声波焊

7．下列刀具材料中，适宜加工淬火材料的刀具材料是

A.高速钢

B.合金工具钢

C.碳素工具钢

D.立方氮化硼

8．在车床上，常用来直接安装形状不规则工件的安装方式是

A.顶尖安装

B.心轴安装

C.花盘安装

D.三爪卡盘安装

9．圆周铣削时的背吃刀量是指

A.铣削深度

B.铣削宽度

C.切削层厚度

D.切削层长度

10．下列机床中，适用于加工位置度要求高的孔系的机床是

A.立式钻床

B.摇臂钻床

C.坐标镗床

D.金刚镗床[[微信公众号：ikaoti]

11．表面抛光加工的主要目的是

A.减小粗糙度

B.提高位置精度[最新年份咨询qq593777558]

C.提高形状精度

D.提高尺寸精度

12．下列齿轮加工方法中，属于成形法的是

A.滚齿

B.磨齿

C.剃齿

D.铣齿

13．大锥度锥销定位时，限制工件的自由度数为

A.二个

B.三个[最新年份咨询qq593777558]

C.四个

D.五个

14．钻床夹具中用来确定钻头和夹具位置关系的特有元件是

A.钻套

B.定向键

C.对刀块

D.支承件

15．由切削液传给机床床身热量的热源属于

A.切削热源

B.摩擦热源

C.辐射热源

D.派生热源

二、填空题(本大题共20空，每空1分，共20分)

16．在Fe-C合金中，加入一些其它的金属或__________元素构成的钢，称为

__________钢。

17．热应力是由于铸件__________不均匀，各部分冷却速度不同，使得各部分

__________不一致而产生的应力。

18．纤维组织的存在造成了锻压件力学性能的各向异性，即__________于纤维方向上的

材料塑性、韧性比__________于纤维方向上的高。

19．从冶金角度，焊接可分为三大类，即：__________、固相焊接和__________。

20．切削力常分解成主切削力、__________和__________三个互相垂直的分力。

21．机床的几何精度一般是在机床的__________状态下测量的主要部件的形状、

__________和相对运动的精确程度。

22．选择砂轮硬度的一般原则是：磨削软材料时，选用__________砂轮；磨削硬材料时，

选用__________砂轮。

23．齿轮毛坯的常用形式为棒料、__________和__________。

24．专用夹具中，__________部分可使工件获得正确的位置，__________部分可保

持工件已获得的位置。

25．在切削加工中，影响工件表面粗糙度的原因主要有__________、__________、鳞

刺、切屑拉毛和振动。

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

26．简述型芯的作用及基本形式。

27．金属材料锻造变形后金属内部组织及宏观力学性能有哪些变化?

28．简述工件材料的硬度和强度对加工性能的影响，以及如何通过热处理改善可加工性。

29．简述数控车床的特点。

30．简述平面加工中常用三种端铣铣削方法的特点。[[微信公众号：ikaoti]

31．确定夹紧方案时，选择夹紧点位置考虑的因素有哪些?

四、分析计算题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

32．批量加工如题32图(a)所示的阶梯轴零件，毛坯由45#钢模锻加工而成，如题32图(b)

所示，工件最终洛氏硬度要求为HRC42～45，试

(1)选择粗基准：

(2)安排各加工表面的加工方法；

(3)安排热处理。

33．加工一台阶轴零件，部分设计尺寸如题33图(a)中所示。已加工尺寸为4000-0.1，如题33

图(b)中所示。因考虑定位因素，安排加工尺寸X，如题33图(c)中所示，为问接保证设

计尺寸3000-0.2的要求，请按下列步骤确定X的基本尺寸和上下偏差。

(1)画出尺寸链；

(2)确定封闭环；

(3)计算并给出结果。