2008年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

电工技术基础　试卷

(课程代码2232)

9．交流电磁铁在吸合过程中，吸力和电流变化的特点是

A.吸力不变，电流增大

B.吸力不变，电流减小

C.吸力增大，电流减小

D.吸力增大，电流不变

10．直流铁心线圈接在直流电源上，当铁心面积增大，其他条件不变时，铁心中的磁通将

A.增大

B.减小

C.不变

D.不定

11．题11图所示电路为

A.小功率电源变压器原理图

B.自耦变压器原理图

C.电压互感器原理图

D.电流互感器原理图

12．限制直流电动机起动电流的两种方法是

A.降低电枢端电压U和增大电枢电路的电阻Ra

B.降低电枢端电压U和减小电枢电路的电阻Ra

C.增大电枢端电压U和增大电枢电路的电阻Ra

D.增大电枢端电压U和减小电枢电路的电阻Ra

13．直流并励电动机励磁绕组的特点是

A.导线较粗，匝数较少

B.导线较粗，匝数较多

C.导线较细，匝数较少

D.导线较细，匝数较多

14．通常用于变电所防雷保护的装置是

A.避雷带

B.避雷网

C.避雷器

D.避雷针

15．一台水泵由380V、20A的三相异步电动机拖动，电动机的起动电流为额定电流的6.54倍，则熔断器熔丝的额定电流应为

A.20A

B.65A

C.130A

D.260A

23．电路的过渡过程是由于电路的状态发生变化而产生的，这种电路状态的变化被称为

。

24.软磁材料既容易磁化，又容易退磁，通常用于有            的场合。

25.为了减小交流铁心线圈的涡流损耗，应采用硅钢片叠成的铁心，它不仅有较高的磁导率，还有较大的            。

26.变压器的效率与负载有关，因此应合理选择变压器的容蛙．避免长期            运

行。

27.三相异步电动机的制动方法通常有机械制动和电气制动两大类，其中能耗制动属于

。

28．在测量电流时，若被测电流超过测量仪表的允许值，需要在表头上            一个

称为分流器的低值电阻。

29.既能测量交流电，又能测量直流电，且准确度高的指示仪表为            。

30.在三相异步电动机的正反转控制电路中，复合互锁的含义是既有            动分触

头的互锁，又有按钮动分触头的互锁。

三、简答题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

31．已知某三相对称负载先后接成星形和三角形，并由同一对称电源供电，斌比较两种接线方式的棚电流哪个大?线电流哪个大?各大几倍?[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

32.一台三相异步电动机稳定运行在题32图所示机械特性曲线上的B点，若机械负载增大且小于最大电磁转矩．试回答：

(1)电动机应稳定运行在AB段、BC段还是CD段?

(2)转子感应电动势E2、转子电流I2和定子电流I1将如何变化?

33.简述直流伺服电动机的优、缺点及应用场合。