2011年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

电工技术基础　试卷

(课程代码02232)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括

1．四个电路元件的电压、电流参考方向及其参数如图1图所示，其中

A.1、2是电源，3、4是负载

B.2、3是电源，1、4是负载

C.1、2是负载，3、4是电源[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.2、3是负载，1、4是电源

2.题2图所示电路中受控源的类型为

A.电压控制的电压源

B.电压控制的电流源

C.电流控制的电流源

D.电流控制的电压源

3.一个电热器接在10V的直流电源上，吸收的功率为P，若将其改接在正弦交流电源上，使其吸收的，使其吸收的功率为2P，则电源电压的最大值为

A.

B.10V

C.

D.20V

4．与电流A对应的相量是

A.(4-j3)A

B.(-4+j3)A

C.(-3-j4)A

D.(-3+j4)A

5．对称三相四线电源与星形联结的不对称三相负载相连，其负载的各相电压

A.对称[[微信公众号：ikaoti]

B.不对称[[微信公众号：ikaoti]

C.之和为常数

D.之和不为零

6．题6图(a)所示RC串联电路在换路前已处于稳态，t=O时开关S由1端合向2端。当电容值为10uF、20uF、30uF和50uF时，得到4条Uc变化曲线如题6图(b)所示，其中电容值为20uF所对应的变化曲线是

A.曲线1

B.曲线2

C.曲线3

D.曲线4

7．一个直流铁心线圈，接在电压恒定的直流电源上，当铁心横截面积增大，磁路长度不变时，磁通将

A.先增加后减小

B.先减小后增加

C.增大

D.减少

8．一台单相变压器的额定电压为10kV／230V，满载时二次电压为220V，则电压调整率△u％为

A.0

B.3％

C.4.35％

D.4.55％

9．已知三相异步电动机的额定转矩为240N·m，起动系数为2．0，负载转矩为190N·m。为降低起动电流，电动机应采用的起动方法是[[微信公众号：ikaoti]

A.Y-△起动

B.抽头为40％的自耦减压起动

C.抽头为60％的自耦减压起动

D.抽头为80％的自耦减压起动

10．题10图所示转速n与转矩T的关系曲线为

A.复励电动机的机械特性

B.串励电动机的机械特性

C.并励电动机的机械特性[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.他励电动机的机械特性

11．三相反应式步进电动机的转子齿数为50，拍数为3，则采用双三拍控制时的步距角为

A.

B.

C.

D.

12．热继电器可以实现的保护是

A.过载

B.过载和短路

C.欠压、断相和短路

D.断相、过载和短路

13．三相异步电动机的起动电流为150A，则实现短路保护的熔体额定电流为

A.30-50A

B.60-100A

C.75-150A

D.150-300A

14．工频是最危险的触电频率，其对应的致命电流范围是

A.80～100mA

B.50～80mA

C.30～50mA

D.0～30mA

15．某磁电系测量机构的内阻为，量程为50mV，欲将其量程扩大至50V，则需要串联的倍压器电阻值为

A.999

B.99．9

C.999[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.1000

二、填空题(本大题共15小题，每小题1分．共15分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

请在每小题的空格上填上正确答案。错填、不填均无分。

16．电路中任意两点之间的电压等于该两点            。

17．基尔霍夫电流定律反映了电路中任一节点处各支路电流必须服从的约束关系，与各支路

中的元件           。

18．在RLC串联电路中，若总阻抗|Z|=10，电阻R=6，感抗=20，则容抗Xc应为

19．三相交流电在          的先后次序称为相序。

20．题20图所示电路在开关S断开后的时间常数T=

21．矩形波脉冲激励下的RC电路，若，且从电容两端取输出，则输出电压的表达式近似为          。

22．交流电磁铁在吸合衔铁的过程中，电磁吸力的平均值          。

23．感性负载的功率因数越低，变压器外特性曲线下降得          。

24．三相异步电动机每相只有一个线圈，分别放置在定子铁心的6个槽内，此时形成的旋转磁场有          磁极。

25．为了减小起动电流又保持一定的起动转矩，通常限制直流电动机的起动电流为额定电流

的          倍的范围内。[最新年份咨询qq593777558]

26．直流伺服电动机与交流伺服电动机相比，其优点是具有          的机械特性。

27．断电延时式继电器的功能是：通电时其触头          动作，断电后其触头要经过

一段时间才能复位。

28．三相异步电动机由正转直接变为反转的瞬间，其转差率接近          。

29．决定触电危险性的关键因素是触电电压，而触电电压又与          有关。

30．对于一只确定的仪表，测量值越小，其测量的准确性          。

三、简答题(本大题共3小题。每小题4分，共12分)

31．题31图所示电路换路前已处于稳态，试回答：开关s断开后，电感两端形成高电压的原因以及产生的后果。

32．一台他励直流电动机的额定电压为120V，额定电流为60A，电枢电阻为0．2n，试回答：

(1)直接起动时，起动电流与额定电流的比值；

(2)若将起动电流限制为额定电流的2倍，应串联多大的起动电阻。

33．某三相异步电动机正反转控制电路如题33图所示，试回答该控制电路存在的问题。

四、计算题(本大题共7小题。每小题5分，共35分)

34．试用戴维南定理求题34图所示电路中的电流I。[最新年份咨询qq593777558]

35．测量线圈参数的电路如题35图所示，已知电压表、电流表和功率表的读数分别为110V、

5A和400W，电源电压频率为50Hz。试计算线圈电阻R和电感L。

36．负载星形联结的三相电路如题36图所示，已知电源电压对称=R，电流表A的读数为10A，试计算中线电流。(以为参考相量)

37．题37图所示电路原已稳定，t=0时开关s由1端合向2端，试用三要素法求换路后的电容电压。

38．题38图所示电路中的，试求：

(1)二端网络N吸收的有功功率P和功率因数；

(2)功率因数提高到0.9，应并联的电容值。

39．单相变压器的额定容量，额定电压，额定频率

，铁心截面积，磁感应强度的最大值。试求：

(1)变压器一、二次绕组匝数；

(2)额定电流。

40．一台三相异步电动机的铭牌数据如下：

试求：

(1)极对数P；

(2)输人的电功率；

(3)额定转矩；

(4)过载系数。五、综合题(8分)

41．已知一交流铁心线圈的匝数N=400匝，铁心截面积S=，若接至的直流电源上，测得电流，；若接至的交流电源上，测得功率P=78W，电流，试求：

(1)铁心中的磁通最大值。和磁感应强度最大值Bm；

(2)线圈的铁损和功率因数。