2015年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

自动控制系统及应用试卷

(课程代码02237)

本试卷共4页，满分l00分，考试时间l50分钟。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间。超出答题区域无效。

一、单项选择题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1.反映控制系统快速性的指标为

A.调整时间

B.稳态误差

C.允许误差带的百分比

D.振荡次数[[微信公众号：ikaoti]

2．如题2图所示电路为

A.三楣整流电路

B.单相整流电路

C.电压源型变频电路

D.电流源型交频电路

3．系统中有两个(或两个以上)环节串联时，其等效传递函数为各环节传递函数的

A.代数和

B.代数差[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.乘积

D.积分

4．系统(或元件)对不同频率正弦输入信号的响应特性为系统的

A.频率特性

B.实频特性

C.虚频特性

D.相频特性

5．某单位负反馈系统的开环传递函数为，则此闭环系统

A.是稳定系统

B.是不稳定系统

C.是稳定边界

D.稳定性无法确定

6．在题6图四种反馈校正结构中，环节性质没有发生变化的是

7．在三相异步电动机变频调速方案中，改变通电频率时，主要是改变三楣异步电动机的

A.电磁转矩

B.同步转速

C.电流大小

D.功率因数

8．无刷直流电动机定子三相绕组产生的综合磁场是

A.匀速旋转磁场

B.隔600电角跳动一次的旋转磁场

C.固定磁场

D.脉动磁场

二、填空题(本大题共7小题，每小题2分，共14分)

9．最大超调量是_________与稳态值的最大偏差与稳态值之比。[最新年份咨询qq593777558]

10．增量式光电编码器既可以测角位移，也可检测_________。

11．晶闸管的导通需要有一个_________电路来提供触发脉冲。

12．系统框图由功能框、_________、引出点和比较点等部分组成。

13．典型一阶系统单位阶跃响应曲线在起点的斜率m为时间常数T的_________。

14．系统的稳定性与加于系统的外作用_________。

15．串联校正中的比例-积分-微分校正的好处是：它兼顾了_________和相对稳定性

的改善，因此在要求较高场合下多采用这种校正方式。

三、读图题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

16．题l6图为光电编码器检测原理图，由图可见：

(1)此为________式光电编码器；

(2)图中A、B两组光敏二极管及后续放大器发出的是________信号，

这两组信号在相位上相差________电角；

(3)采用A、B两组信号的目的是为了判断编码盘的________；

(4)图中光敏二极管Z是为了记录________。

17．题l7图为异步电动机变压变频调速控制特性

由图可见：

(1)图中为_______。

(2)在通电频率小于时，曲线①表明U1与近似_______，曲线①②表

明它属于________调速；

(3)在通电频率五大于时，曲线②表明与近似________，曲线①②表

明它属于________升速。

四、简答题(本大题共2小题，每小题7分，共14分j

18．简述闭环控制系统中比较环节的作用及特点。[[微信公众号：ikaoti]

19．简述阻尼比对系统阶跃响应特性的影响及常用选取方法。

五、计算题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

20.已知某控制系统框图如题20图所示，试求系统开环传递函数。

21．已知系统开环传递函数为

试求其相位稳定裕量。

六、应用题(本大题共l小题，共l6分)

22．题22图为电压负反馈和电流正反馈系统晶闸管直流调速系统原理图，试说明在指令电压US给定后，当负载力矩TL增加时，系统稳定转速n的自动调整过程。