全国2010年4月高等教育自学考试[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

电子技术基础（二）试题

课程代码：02273

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

1．三极管β值是反映何种能力的参数()

A.电流控制电流

B.电压控制电压

C.电压控制电流

D.电流控制电压

2．模拟集成电路的输入级一般采用()

A.共射极电路

B.共基极电路

C.共集电极电路

D.差动电路

3．功率放大三极管工作在何种状态()

A.高电压；小电流

B.低电压；小电流

C.低电压；大电流

D.高电压；大电流

4．造成放大电路零点漂移的主要原因是()

A.电源的波动和温度的变化

B.工作点设置不合适

C.信号幅值过大

D.晶体管损坏[[微信公众号：ikaoti]

5．反相比例运算电路引入了何种负反馈()

A.电压串联

B.电压并联

C.电流串联

D.电流并联

6．RC文氏桥振荡器起振条件是()

A.Af=1

B.Af>1

C.Af=3

D.Af>3

7．三位二进制代码可以编出的代码有()

A.8种

B.9种

C.10种

D.11种

8．函数等价于()

A.Y=A·B·C；

B.Y=··；

C.Y=；

D.Y=A+；

9．数字信号是指()

A.幅值连续、时间连续

B.幅值连续、时间不连续

C.幅值、时间均不连续

D.幅值不连续、时间连续

10．对于CMOS或非门，多余的输入端应如何处理()

A.悬空

B.接地

C.接电源

D.接10k电阻到电源

11．每个发光二极管的工作电压为()

A.0.6～0.7V

B.1.5～3V

C.3～5V

D.5V～15V

12．下列集成电路中，哪一种属于时序逻辑电路()

A.计数器

B.译码器

C.编码器

D.加法器

l3．在CP有效的情况下，当输入端J=K=0时，则J—K触发器的输出Qn+1=()

A.Qn+1=1

B.Qn+1=0

C.Qn+1=Qn

D.Qn+1=n

14．用555定时器构成的单稳态触发器的暂稳态维持时间tW为()

A.tW=0.3RC

B.tW=0.7RC

C.tW=1.1RC

D.tW=1.3RC

15．R-2RT型电阻网络的DAC中，D／A转换器的4个组成部分为基准电压，电阻网络，电子开关和()

A.比较器

B.计算器

C.积分器

D.求和运算电路

二、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．若三极管发射结反偏，集电结也反偏，则三极管处于______状态。

17．在N型半导体中，______是多数载流子。

18．少数载流子在PN结自建电场力作用下，有规则的运动称为______。[[微信公众号：ikaoti]

19．基本共射放大电路，如果静态时减少基极电阻Rb，IC将______。

20．引入串联负反馈可以______放大电路的输入电阻。

21．共集电极放大电路的输出电压与输入电压在相位上______。

22．在电容滤波电路中，当电容量一定时，负载RL越大，其滤波效果______。

23．逻辑变量X与“0”异或相当于______。

24．当三态门的控制端无效时，三态门的输出端的状态为______。

25．n个变量的任意两个最小项乘积为______。

26．组合逻辑电路的输出状态仅决定于电路______。

27．在CP有效的情况下，T触发器具有保持和______功能。

28．构成一个7进制计数器，至少需要______个触发器。

29．一个触发器可以存储______位二进制数。

30．双积分ADC与逐次比较ADC相比，精度______。

三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

31．交流负反馈放大电路有哪几种类型，它们对放大电路性能有何影响。

32．描述组合逻辑电路功能的常用方法有哪几种?

33．放大电路为什么要设置静态工作点，静态工作点设置的过低或过高对放大性能有什么影响?

四、计算题(3分)

34．用卡诺图化简逻辑函数

F(A，B，C，D)=∑m(0，1，8，9，10)

五、分析题(本大题共2小题，共14分)

35．由555集成定时器构成的多谐振荡器如图所示；

①写出输出信号的周期表达式；

②写出电容C两端的最大、最小峰值电压。(5分)

36．时序电路如图所示：

①写驱动方程

②求状态方程

③画出状态转换图

④该电路是同步电路还是

异步电路?(9分)

六、设计题(8分)

37．设计一组合逻辑电路，输入为A，B，C，输出为Y，当C=0时，实现Y=AB；当C=1时，实现Y=A+B。

(1)列出真值表；

(2)求输出Y的最简与或表达式；

(3)完全用与非门实现该逻辑关系(画逻辑图)。

七、分析计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

38．电路如图所示，回答下列问题：

(1)求静态工作点(IBQ、ICQ、VCEQ)，VBEQ=0.7V，β=60；

(2)求中频电压放大倍数Au=；[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

(3)求输入输出电阻ri、ro。(设：RB=0)

39．由理想运放构成的电路如图示

(1)说明Al、A2、A3各构成什么电路；

(2)写出Uol、Uo2及Uo与UI的关系式R1=R2=R3=R4=R5=10kΩ)

40．电路如图(a)所示，图(b)为输入U1波形。

(1)分析由A1,A2组成电路的功能；

(2)画出Uo波形。