2008年7月高等教育自学考试全国统一命题考试

电力系统继电保护试卷

课程代码2302

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

1．反应故障时电压降低而动作的保护称为()

A.低电压保护

B.过电流保护

C.过负荷保护

D.过电压保护

2．使电流速断保护有最小保护范围的运行方式是()

A.最大运行方式

B.最小运行方式

C.正常运行方式

D.事故运行方式

3．采用不完全星形接线方式的电流保护，当遇有Y，d11接线的变压器时，为提高保护的灵敏性，所采取的方法是()

A.采用两相二继电器接线[[微信公众号：ikaoti]

B.采用两相三继电器接线

C.采用90°接线

D.采用0°接线

4．采用90°接线方式的功率方向继电器，当时，应为()

A.

B.-

C.

D.-

5．不灵敏零序电流I段保护的主要任务是()

A.在全相运行情况下，作为接地短路保护

B.在非全相运行情况下，作为接地短路保护

C.在全相运行情况下，作为相间短路保护

D.在非全相运行情况下，作为相间短路保护

6．反应接地短路的阻抗继电器，引入零序电流补偿的目的是()

A.消除出口三相短路死区

B.消除出口两相短路死区

C.正确测量故障点到保护安装处的距离

D.消除过渡电阻的影响

7．消除方向阻抗继电器出口三相短路死区的方法是()

A.采用90°接线方式

B.采用0°接线方式

C.采用第三相电压

D.采用记忆回路

8．对于距离保护I、Ⅱ段，被保护线路越短，保护的整定值越小，则()

A.受过渡电阻的影响越大

B.受过渡电阻的影响越小

C.受振荡的影响越大

D.受振荡的影响越小

9．在校验距离保护Ⅲ段远后备灵敏系数时，分支系数Kb应取()

A.最大值

B.最小值

C.1

D.0

10．在计算距离保护Ⅱ段整定阻抗时，分支系数Kb取最小值的目的是为了保证保护的()

A.选择性[最新年份咨询qq593777558]

B.灵敏性

C.速动性

D.可靠性

11．在整定阻抗相同的情况下，受电力系统振荡影响最大的阻抗继电器是()

A.偏移特性的阻抗继电器

B.全阻抗继电器

C.方向阻抗继电器

D.透镜型阻抗继电器

12．相差高频保护的基本原理是比较被保护线路两侧()

A.短路电流相位

B.高频电流相位

C.负荷电流相位

D.+k·的相位

13．为了减小由于电流互感器计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流，平衡线圈应

装设在保护回路的()

A.差动回路上

B.二次电流较大侧

C.二次电流较小侧

D.电源侧

14．能反应发电机定子绕组开焊故障的保护是()

A.纵差保护

B.单继电器式横差保护

C.零序电流保护

D.零序电压保护

15．发电机纵差动保护的作用是()

A.切除定子绕组相间短路故障

B.切除定子绕组匝间短路故障

C.切除定子绕组接地短路故障

D.切除定子绕组一相断线故障

二、填空题（本大题共23小题，每小题1分，共23分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．电力系统出现故障时，继电保护装置的基本任务是___________。

17．近后备保护是指对本元件的___________起后备作用的保护。

18．动作于跳闸的保护必须满足四个基本要求，它们分别是速动性、灵敏性、可靠性和

___________。

19．电流继电器的动作电流是指能使继电器动作的___________电流。[[微信公众号：ikaoti]

20．低电压继电器的动作电压是指能使继电器动断触点从断开状态到闭合状态的________。

21．以最短的时间切除全线路任一点发生的短路的保护称为线路的___________。

22．无时限电流速断保护的整定原则是按躲过下一条线路出口相间短路时流过保护的_____

______来整定。

23．当电流速断保护的灵敏性不满足要求时，可采用___________。

24．利用相位比较原理构成的功率方向继电器的动作条件是___________。

25．功率方向继电器采用90°接线方式的优点之一是正方向出口两相短路___________。

26．零序电流速断保护动作电流应躲过断路器三相触头不同时合闸所出现的___________。

27．中性点不接地电网发生单相接地短路时，非故障线路保护安装处通过的零序电流为本线路的___________。

28．将保护安装处到保护范围末端的阻抗称作阻抗继电器的___________。

29．反应相间短路的阻抗继电器采用0°接线，是指当电流=时，电压=_______

____。

30．为了消除在记忆作用消失后，正方向出口两相短路时方向阻抗继电器的“死区”，通常可利用___________。

31．在单侧电源线路上，由于过渡电阻的存在，使测量阻抗___________。

32．当母线上连接元件较多时，断路器失灵的判别元件可采用___________低电压继电器。

33．在双侧电源网络上，当发生振荡时，线路上的电压最低点，称作___________。

34．高频通道中阻波器的作用是___________。

35．变压器纵差保护的最大不平衡电流表达式是Iun[最新年份咨询qq593777558]

B.max=___________。

36．在复合电压起动的过电流保护中，负序电压继电器的一次动作电压U2.act=___________。

37．在单继电器式的横差保护原理接线中，当励磁回路一点接地后，通过切换片XB接入时间继电器，其整定时间为___________。

38．负序电流保护不仅作为发电机相间短路的后备保护，而且是大型发电机反应__________的主保护。

三、简答题（本大题共7小题，每小题4分，共28分）

39．什么是系统最大、最小运行方式?为什么整定电流保护动作值时要利用最大运行方式，而校验灵敏系数时利用最小运行方式?

40．零序电流保护与相间短路电流保护相比，有哪些优点?

41．消弧线圈的三种补偿方式分别是什么?其中哪一种补偿方式最为常用?为什么?

42．对于全阻抗继电器，试写出其比幅式、比相式动作条件，画出其动作特性。

43．试述暂态不平衡电流的特点，并说明其对差动保护有什么影响。

44．减小励磁涌流影响的方法有哪些?

45．发电机定子绕组单相接地短路的保护有几种?各是什么保护，分别应用于何种情况下的发电机?

四、综合分析题(本大题共2小题，每小题7分，共14分)[[微信公众号：ikaoti]

46．试完成Y，d11接线变压器纵差动保护的原理接线，并说明变压器纵差动保护不平衡

电流产生的原因。

47．如图所示，保护1、2、3均装有90°接线的功率方向继电器，试分析保护3出口发生三相短路时，保护1、2、3的功率方向继电器的动作情况。已知功率方向继电器的内角为45°，线路阻抗角和系统阻抗角均为75°

五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

48．如图网络，试计算保护1过电流保护的动作电流、动作时限及校验灵敏系数。

(已知：=1.2，Kres=0.85，Kss=1，Zl=0.4／km。)

49.如图所示，各线路均装有距离保护，试对保护1的距离II段保护进行整定计算，并求出最大分支系数K

B.max。已知Z1=0.4/km,。