全国2014年4月高等教育自学考试

计算机网络管理试题

课程代码：02379

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)。

- 代理可以根据管理站的要求定时发送状态报告，也可能在检测到某些特定事件或非正常事件时生成事件报告，发

送给管理站。这种通信机制称为

A.轮询

B.事件报告

C.定时报告

D.预警

2.在网络管理站的层次结构中，最下层是操作系统和硬件，操作系统之上是

A.被管理资源

B.网络管理框架

C.网络管理应用

D.支持网络管理的协议簇

3.网络监控系统中监视代理的作用是

A.完成性能监视、故障监视等功能[[微信公众号：ikaoti]

B.负责与其他网络元素中的代理进程通信

C.专门对管理信息进行计算和统计分析，并把计算结果提供给管理站

D.监视管理对象，并把管理对象的信息提供给管理站

4.以下属于网络监视功能的是

A.性能管理

B.配置管理

C.安全管理

D.资源访问控制

5.对数据保密性构成的威胁是

A.中断

B.窃取

C.窜改

D.假冒

6.在相互通信的端系统中，定义了应用数据抽象语法的是

A.应用实体

B.表示实体

C.会话实体

D.传输实体

7.对于ASN.1定义的构造类型，其标签值类型是

A.UNIVERSAL

B.APPLICATION

C.PRIVATE[[微信公众号：ikaoti]

D.上下文专用标签

8.ASN.1定义的数据类型中，UTCTime和GeneralizedTime的区别是

A.前者用2位数字表示年，后者用4位表示年

B.前者用4位数字表示年，后者用2位表示年

C.前者最后可以说明是否为本地时间，后者不可以

D.后者最后可以说明是否为本地时间，前者不可以

9.当标签值大于30时类型字节需要扩充，所以标签值10101011010110可编码为

A.×××111111101010101010110

B.×××111110101010101010110

C.×××111111110101011010110

D.×××111110010101011010110

10.以下属于应用层协议的是

A.ICMP

B.IP

C.TCP

D.SNMP

11.对于不支持TCP/IP的设备可以通过委托代理进行管理，而委托代理与管理站之间的通信协议是

A.HTTP

B.SNMP

C.FTP

D.专用协议

12.MIB-2的结构中，Internet下面为私人企业管理信息准备的节点是

A.Directory(1)

B.Mgmt(2)

C.Experimental(3)

D.Private(4)

13.MIB结构中，代表实际的管理对象的节点是

A.树根

B.中间节点

C.叶子节点

D.中间节点和叶子节点

14.作为长期解决办法，提供更全面管理功能，但是需要较长开发过程以及开发商和用户接受过程的网络管理标准是

A.SGMP

B.SNMPv1

C.CMOT

D.SNMPv2

15.以下SNMP报文格式中，包含制造商ID字段以表示设备制造商标识的PDU是

A.GetRequestPDU

B.GetNextRequestPDU

C.GetResponsePDU

D.TrapPDU

16.关于SNMP的局限性，下面描述正确的是

A.由于命令个数和功能的限制，SNMP不适合管理很大的网络

B.SNMP的陷入报文有时不需要应答，所以可能丢掉重要的管理信息

C.SNMP没有任何的安全认证

D.SNMP不支持管理站之间的通信

17.与SNMPv1相比，SNMPv2去掉的访问类型是

A.read-only

B.write-only[最新年份咨询qq593777558]

C.read-write

D.read-create

- 在SNMPv2的GetRequest操作中，如果变量绑定表中的某一变量的对象标识符前缀不能与这一请求可访问的任何

变量的对象标识符匹配，则返回一个错误值

A.noSuchName

B.noSuchInstance

C.noSuchObject

D.GenError

19.管理站用set命令在RMON表中增加新行的过程中，其状态对象的值的变化顺序为

A.underCreat

E.createRequest、valid

B.createRequest、underCreat

E.valid

C.vali

D.createRequest、underCreate

D.vali

D.underCreat

E.createRequest

20.在RMON2新增加的功能组中，收集网上主机信息（例如，主机地址、发送/接收的分组/字节数等）的功能组是

A.地址映射组[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.网络层主机组

C.网络层矩阵组

D.应用层主机组

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

21.在网络管理系统中，有关资源的管理信息由________控制，它通过网络管理协议与管理站对话。

22.代理与监视器之间的通信机制包括轮询和________。

23.NULL类型只有一个值，也写做NULL，根据TLV编码规则，其编码为________。

24.与TCP/IP协议运行有关的信息按照SNMP定义的管理信息结构存储在________中。

25.为了与列对象一致起见，SNMP规定在标量对象标识符之后级联一个0，表示该对象的________。

26.根据RFC1157对SNMPv1协议的定义，SNMP报文由版本号、________和协议数据单元三部分组成。

27.管理站主要靠轮询收集信息，而轮询频率与________和代理的多少有关。

28.在RMON2中，协议标识符是由________组成的分层的树结构，类似于MIB对象组成的树。

29.SNMPc支持三种不同的阈值报警机制：________、自动趋势基线和手动趋势阈值。

30.在Windows系统中，单击“开始”、“运行”，在窗口中输入命令：________，系统将显示Microsoft管理控制台。

三、简述题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

31.请简述ASN.1模块定义的基本形式。

32.对象实例的值如何转换成子标识符？

33.简述SNMPv2发送报文的过程。

34.试描述SNMPv2生成表项的两种方法。

35.RFC1213定义了管理信息库第2版，即MIB-2，它选择管理对象的标准是什么？

36.RMON2如何标识一个协议以及该协议与其他协议之间的关系？

四、综合题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

37.SNMPc支持哪几种对象类型？并给出这几种对象类型的具体描述。

38．结合下面RMON主机组的结构图，回答以下问题：

（1）说明hostControlTable和hostTable表的关系。

（2）假设监视器有两个子网接口。子网X与接口1相连，有4台主机；子网Y与接口2相连，有3台主机。请问主机表hostTable的总行数是多少？

（3）简述hostTimeTable的两种重要应用。