全国2012年4月高等教育自学考试

建筑材料试题

课程代码：02389

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

1．与硫酸盐接触的混凝土工程中，不宜使用()

A.普通水泥[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.矿渣水泥

C.粉煤灰水泥

D.复合水泥

2．试配混凝土时，发现混凝土拌合物的保水性和粘聚性较差，应采取的措施是()[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.增加水泥用量

B.增大砂率

C.掺加减水剂

D.减少砂率

3．减少石子中针片状含量，可使混凝土()

A.流动性提高

B.耐久性下降

C.强度下降

D.孔隙率提高

4．早期强度要求高的混凝土工程中，应优选()

A.火山灰水泥

B.矿渣水泥

C.普通水泥

D.粉煤灰水泥

5．与沥青油毡比较，三元乙丙防水卷材具有()

A.耐老化性好，拉伸强度低

B.耐热性好，低温柔性差

C.耐老化性差，拉伸强度高

D.耐老化性好，拉伸强度高[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

6．石油沥青在使用过程中，随着环境温度的降低，沥青的()

A.粘性增大，塑性增大

B.粘性增大，塑性减小

C.粘性减小，塑性增大

D.粘性减小，塑性减小

7．溶剂型再生橡胶沥青防水涂料中，属于改性材料的组分是()

A.石油沥青

B.轻体碳酸钙

C.有机溶剂[最新年份咨询qq593777558]

D.再生橡胶

8．与纸胎石油沥青防水卷材比较，APP改性沥青防水卷材的()

A.耐热性好，低温柔性差

B.耐热性好，低温柔性好

C.耐热性差，低温柔性差

D.耐热性差，低温柔性好

9．材料吸水后，将增大材料的()

A.强度和密度

B.强度和导热系数

C.体积密度和导热系数

D.密度和导热系数[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

10．通常提高材料的密实度，则材料的耐久性()

A.提高

B.降低

C.不变

D.不确定

11．具有固定的熔点，并且各向同性的材料为()

A.玻璃体

B.单晶体

C.多晶体

D.晶体与玻璃体的混合物

12．烧结多孔砖适用于()

A.承重墙体

B.非承重墙体

C.填充墙体

D.隔断墙体

13．已硬化的石灰砂浆()

A.强度低、耐水性高

B.强度高、耐水性差

C.强度低、耐水性差

D.强度高、耐水性高

14．石灰土(灰土)的组成是()

A.生石灰和粘土

B.消石灰粉(熟石灰)和粘土

C.生石灰和炉渣

D.消石灰粉(熟石灰)和炉渣

15．普通硅酸盐水泥的代号可表示为()

A.P·S

B.P·O

C.P·C

D.P·F

16．硅酸盐水泥水化产物中，以凝胶状态存在的是()

A.Ca(OH)2

B.3CaO·A1203·3CaSO4,·32H2O

C.3CaO·2Si02·3H2O

D.3CaO·A1203·6H2O

17．属于早强剂的是()

A.UNF

B.木钙

C.糖钙

D.Na2S04

18．砌筑多孔材料的砂浆，决定其强度的因素有()

A.水灰比

B.水泥强度等级和用水量

C.水灰比和水泥强度等级

D.水泥强度等级和水泥用量

19．钢材中，氮元素含量增加，可明显增加其()[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.热脆性

B.冷脆性

C.时效敏感性

D.韧性

20．下列钢材中，屈服强度最高的为()

A.热轧钢筋

B.冷拉热轧钢筋

C.冷拔低碳钢丝

D.热处理钢筋

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．木材的含水率低于纤维饱和点时，随含水率的降低，木材的几何尺寸__________。

22．石灰不宜单独使用，是由于石灰浆体在干燥硬化过程中__________。

23．矿物棉制品的导热系数__________于膨胀珍珠岩制品。

24．高铝水泥(铝酸盐水泥)__________用于高温高湿环境。

25．石膏制品的装饰性好，且对空气湿度具有__________。

26．钢材的伸长率越大，则其塑性越__________。

27．仪型半水石膏比型半水石膏的需水量__________，因此其强度较高。

28．在塑料组成中，填料不仅能提高塑料的强度，扩大塑料的使用范围，还能__________。

29．塑料的防火性__________。

30．锰可使钢材的__________提高，同时还具有去氧脱硫的作用，降低热脆性。

31．钢材的屈强比(σa／σb)越大，则其安全性越__________。

32．砂浆配合比设计应满足__________、强度、耐久性及经济性的要求。

33．采用合理砂率时，可使混凝土获得__________的水泥用量。

34．对大体积混凝土而言，徐变可消除__________。

35．高铝水泥在使用时__________与硅酸盐水泥混合使用。[最新年份咨询qq593777558]

36．国家标准规定，硅酸盐水泥的强度等级是由标准尺寸的胶砂试件，经3d和28d的标准养护后所测得的__________划分的。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

37．水泥石遇到硫酸盐时，可反应生成高硫型水化硫铝酸钙，其对水泥石具有__________。

38．为加速水玻璃的硬化过程，常加入的促硬剂是__________。

39．组成材料的晶粒越细小，则材料的脆性越__________。

40．大理岩的耐磨性较花岗岩__________。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

41．凝胶体

42．树脂的固化剂

43．沥青的塑性

44．粗骨料的压碎指标

45．镇静钢

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

46．提高混凝土拌合物流动性的措施有哪些?

47．大体积混凝土工程，对水泥的组成有哪些要求?为什么?宜使用哪些水泥?

48．与传统的沥青防水油毡比较，氯化聚乙烯防水卷材(塑料型)主要有哪些特点，适用于哪些防水工程?

49．Q345D与Q235A·b在性能与应用上有何不同?为什么?

50．简述影响材料导热系数的主要因素。

五、计算题(本大题共3小题，共25分)

51．(10分)质量为3．4kg、容积为l0．0L的容量筒，装满绝干石子的总质量(含筒)为18．4kg。向该筒内注入水，在石子吸水饱和后将水注满并称得总质量(含筒)为22.67kg。将上述吸水饱和的石子擦干表面后称得总质量(含筒)为18．6kg。已知该石子的密度为2.70g／cm3。

求：该石子的绝干堆积密度、视密度、绝干体积密度、吸水率、开口孔隙率、孔隙率、并估计抗冻性。

52．(8分)拌制15升混凝土拌和物，取各材料用量为水泥4.8kg，水2.7kg，砂9.4kg，石子18．2kg。经过试拌检验，混凝土的坍落度小于要求值。将水泥和水各增加5％后，坍落度满足要求，并且粘聚性和保水性也合格。此时测得混凝土拌和物的体积密度为2400kg/m3，试计算1立方米混凝土各种材料用量，并估计混凝土的28天强度(A=0.46，B=0.07，fc=48.2MPa)。

53．(7分)某砂样500g，筛分结果见下表，试评定该砂的粗细与级配。(已知砂的颗粒级配区范围见附表，粗砂=3.7～3.1；中砂μf=3.0~2.3；细砂μf=2.2～1.6)

筛分结果

| 筛孔(mm) | 5．00 (4.75) | 2.50 (2.36) | 1.25 (1.18) | 0.630 (0.60) | 0.315 (0.30) | 0.160 (0.15) | <0.160 (0.15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分计筛余(g) | 20 | 40 | 95 | 165 | 95 | 85 | 4 |

附表(标准对砂的颗粒级配要求JGJ52-92。表中筛孔尺寸项中括号内为新标准

JGJ52—2001的筛孔尺寸。)

| 筛孔尺寸(mm) | 累计筛余(％) |
| --- | --- |
|  | l区 | 2区 | 3区 |
| 5.00(4.75) | 10～0 | 10～0 | 10～0 |
| 2.50(2.36) | 35～5 | 25～0 | 15～0 |
| 1.25(1.18) | 65～35 | 50～10 | 25～0 |
| 0.630(0.60) | 85～71 | 70～41 | 40～16 |
| 0.315(0.30) | 95～80 | 92～70 | 85～55 |
| 0.160(0.15) | 100～90 | 100～90 | 100～90 |