2011年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

土力学及地基基础　试卷

(课程代码02398)

一、单项选择题(本大题共10小题。每小题2分．共20分)

1．受土粒电分子引力所吸引，附着在土粒表面的水是

A.自由水

B.上层滞水

C.毛细水

D.结合水

2．由岩浆作用形成的岩石为

A.沉积岩

B.岩浆岩

C.变质岩

D.石灰岩

3．工程上常采用不均匀系数。来反映颗粒级配的不均匀程度，等于[[微信公众号：ikaoti]

A.

B.

C.

D.

4．粘性土由半固体状态转到可塑状态的界限含水量称为

A.液限

B.塑限

C.缩限[最新年份咨询qq593777558]

D.流限

5．在直剪试验中，对试样施加竖向压力后让试样充分排水，待其固结稳定后，再快速施加水平剪应力使试样破坏，这种试验方法属于

A.快剪

B.固结慢剪

C.慢剪

D.固结快剪

6．当基底压力等于临塑荷载时，其地基塑性变形区的最大深度为

A.0

B.基础宽度的1／4

C.基础宽度的1／3

D.基础宽度的1／6

7．对无粘性土土坡(坡角)，满足土坡稳定的条件是

A.

B.

C.

D.

8．某一重力式挡土墙，若墙后填土性质相同，则静止土压力风、主动土压力E。和被动土压力E。的大小关系是

A.

B.

C.

D.

9．受偏心荷载作用的浅基础，持力层承载力应满足的要求是

A.

B.

C.

D.

10．对于框架结构和单层排架结构，主要应控制的地基变形特征是

A.沉降差

B.沉降量

C.倾斜

D.局部倾斜

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．粒径大于2mm的颗粒超过总质量50％的土，称为         。

12．粘性土塑性指数的含义为粘性土处于可塑状态时         的变化范围。

13．各粒组的相对含量可通过颗粒分析试验确定，对于粒径大于0．075mm的粒组可用

测定。

14．动力触探是将一定质量的穿心锤，以一定的高度下落，将探头贯入土中，然后记录贯人一定深度所需的         ，并以此判断土的性质。

15．按压缩性大小分类，当压缩系数时，该土属于         。

16．根据墙背倾角的不同，重力式挡土墙可分三种，即仰斜、垂直和         。

17．前期固结压力与现有土自重应力的比值称为         。

18．三轴试验中，土试样的破坏面与最大主应力盯。作用面的夹角为         。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

19．持力层主要由软弱土组成的地基称为         。

20.遇有地下水位较高或具有砂层时，钻孔灌注桩常利用         保护孔壁，以防坍孔。

三、名词解释(本大题共5小题。每小题2分，共10分)

21．压缩模量

22．附加应力

23．流砂现象

24．换填垫层法[[微信公众号：ikaoti]

25．负摩阻力

四、简答题(本大题共2小题，每小题5分。共10分)

26．何谓基础埋深?选择基础埋深时应考虑哪些主要因素?

27．地基破坏(失稳)的形式有哪三种?它与土的性质有何关系?

五、计算题(本大题共7小题．共50分)

28．在对某地基土进行试验时，用环刀切取土样，土样高度2cm，上、下底面积为50cm，称得土样质量为190g，烘干后质量为150g。试计算土样的密度和含水量；若该土样处于饱和状态，试计算土样的孔隙比。(6分)

29．有一柱下单独基础，其基底面积为2.5×4，埋深d=2m，作用于基础顶面的轴心荷载

为3000kN，地基为均质粘性土，其重度为，试求基础底面处的附加压力Po。(5分)

30．对某砂土进行剪切试验，已经测得如对相同的土取样进行三轴压缩试验，设想

土样受到大主应力=320kPa，小主应力=100kPa时，问土样能否破坏?(6分)

31．在地面下有一层厚度为12m的饱和粘土层，其下为不可压缩的透水土层，粘土层初始孔

隙比e=0．90，压缩系数，压缩模量Es=5．2MPa，渗透系数k=1·8cm／a。

现在地面上作用有无限均布荷载Po=140kPa，在双面排水条件下，试求加荷一年后地面

的沉降量(8分)

32.如图示挡土墙，墙后填土分两层，第一层土：；第二层土：，填土表面的连续荷载q=18kPa。试用朗肯理论计算主动土压力分布及其合力大小，并绘出压力分布图。(10分)

33.某承重墙下条形基础如图所示，上部结构传来荷载F=300kN／m，地基为均质的粘性土．[最新年份咨询qq593777558]

。试按地基承载力要求确定该基础的宽度b。(8分)

[最新年份咨询qq593777558]

34．某砌体承重结构，拟采用墙下单排灌注桩基础，桩径为0．3m，承台埋深取1．8m，承台宽度0．6m，桩穿过粉质粘土进入中砂层深度为3．2m，已知粉质粘土的桩侧阻力特征值=25kPa，中砂土的桩侧阻力特征值=40kPa，桩端阻力特征值=3000kPa，墙体作用在室内设计地面标高(±0．00)处的竖向力=430kN／m。

(1)求单桩竖向承载力特征值Ra。(4分)

(2)如果桩的间距取1m，验算承载力是否满足要求。(3分)