2011年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

建筑施工（一）　试卷

(课程代码02400)

一、单项选择题(本大题共10小题。每小题2分。共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括

1．下图所示的水井类型是

A.无压完整井

B.无压非完整井

C.承压完整井

D.承压非完整井

2．最后贯入度是指打桩时最后    击桩的平均入土深度。

A.5

B.10

C.15

D.20

3．按构造形式划分，脚手架的种类有

A.外脚手架和里脚手架

B.金属、木、竹脚手架

C.扣件式、碗扣式、吊式脚手架等

D.结构脚手架、装修脚手架、支撑脚手架等

4．已知试验室配合比为水泥：砂：石子=1：X：Y，水灰比为W／C，现场测得的砂、石含水率分别为Wx、Wy，原用水量为w，则实际用水量为

A.W

B.W+XWx+YWy

C.W-XWx-YWy

D.W-X(1+Wx)-Y(1+Wy)

5．以下哪种锚具被称为群锚?

A.镦头锚具

B.钢质锥形锚具

C.JM型锚具

D.XM型锚具

6．下列对滑行法的简述不正确的是

A.简称二点法

B.起重机的起重臂不动

C.柱脚沿地面滑向基

D.柱脚应靠近杯口

7．钢结构安装时，高强度螺栓初拧的扭矩为终扭的

A.10％

B.30％

C.50％

D.70％

8．一般屋面防水卷材铺贴时，应由屋面      铺贴，并使卷材      水流方向搭接。

A.最低标高处向下，背向

B.最低标高处向下，顺着

C.最低标高处向上，背向

D.最低标高处向上，顺着

9．与普通抹灰相比较，高级抹灰做法中的

A.底层数目不一样

B.中层数目不一样[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.面层数目不一样

D.底层、中层、面层没有区别

10．一个网络计划

A.有时可有多条关键线路

B.只有一条关键线路

C.有时没有关键线路

D.关键线路是不可改变的

二、名词解释(本大题共5小题。每小题2分。共10分)

11．井点降水法

12．端承型桩

13．自然养护

14．旋转法

15．工作的总时差

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分。共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．脚手架主要构造有立杆、大横杆、小横杆、    、    。

17.单向楼板的施工缝可留置在平行于    的任何位置，有次梁的肋形楼板施工缝应留置在次梁跨度的    范围内。

18.常用的混凝土振动器类型有：    振动器、    振动器、表面振动器、振动台。

19.根据节奏规律的不同，流水施工分为    流水施工和    流水施工。[最新年份咨询qq593777558]

20．工程建设项目有大、中、小之分，可将其划分为：建设项目、单项工程、    、    、分项工程。

四、简答题(本大题共4小题。每小题5分。共20分)

21．简述流砂发生的现象和原因以及防治措施。

22．简述泥浆护壁成孔灌注桩施工过程中，孔壁坍塌的原因及塌孔的处理方法。[[微信公众号：ikaoti]

23．简述混凝土冬期施工中，水结冰后对混凝土质量的影响。

24．简述先张法的施工过程。

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

25．试计算图示钢筋的下料长度。已知：钢筋为直径25mm的一级钢筋；半圆弯钩增加长度为6．25d；量度差值为：。

26．某预应力屋架采用后张法施工，构件孔道长度为12m，预应力钢丝束截面面积为。预应力筋采用一端张拉，锚板厚度为35mm，锚杯高度为70mm，螺帽厚度为30mm，钢丝镦头预留量为10mm。张拉程序采用，张拉时从量测得预应力筋伸长值为64mm，张拉时混凝土的弹性压缩值取3mm。试分别计算：①钢丝束伸长值△L；②钢丝下料长度L；③施工最大张拉力。

27．某分部工程由A、

B.C三个施工过程组成，各施工过程在各施工段上持续时间为：，。试组织加快成倍节拍流水施工，请在下表中绘出横道图，并计算该工程的流水工期。

28．试按下表所列各工作之间的逻辑关系，绘制双代号网络图，并标出网络计划的总工期。