全国2004年上半年高等教育自学考试全国统一命题

钢结构试题

课程代码：2442

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1.在结构设计中，失效概率Pf与可靠指标β的关系为()。

A.Pf越大，β越大，结构可靠性越差

B.Pf越大，β越小，结构可靠性越差

C.Pf越大，β越小，结构越可靠

D.Pf越大，β越大，结构越可靠

2.钢材的伸长率ε用来反映材料的()。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.承载能力

B.弹性变形能力

C.塑性变形能力

D.抗冲击荷载能力

3.以下关于应力集中的说法中正确的是()。

A.应力集中降低了钢材的屈服强度

B.应力集中产生同号应力场，使塑性变形受到限制

C.应力集中产生异号应力场，使钢材变脆

D.应力集中可以提高构件的疲劳强度

4.对于常温下承受静力荷载、无严重应力集中的碳素结构钢构件，焊接残余应力对下列没有明显影响的是()。

A.构件的刚度

B.构件的极限强度

C.构件的稳定性

D.构件的疲劳强度

5.图示焊接连接中，最大焊缝应力发生在()。

A.a点

B.b点

C.c点

D.d点

6.如图所示普通螺栓连接中，受力最大的螺栓为()。

A.a

B.b

C.c

D.d

7.轴压杆的轴心力分布及支承情况如图所示，验算此杆整体稳定性时，计算长度应取()。

A.l0x=l/2,l0y=l

B.l0x=l,l0y=l

C.l0x=l/2,l0y=l(0.75+0.25N2/N1)

D.l0x=l(0.75+0.25N2/N1),l0y=l/2

8.焊接组合工字形轴心受压柱的翼缘与腹板的焊缝承受()。

A.压力

B.压杆屈曲时的剪力

C.同时承受压力与压杆屈曲时的剪力

D.不受力

9.轴压柱腹板局部稳定的保证条件是h0/tw不大于某一限值，此限值()。

A.与钢材强度和柱的长细比无关

B.与钢材强度有关，而与柱的长细比无关

C.与钢材强度无关，而与柱的长细比有关[[微信公众号：ikaoti]

D.与钢材强度和柱的长细比均有关

10.在下列关于柱脚底板厚度的说法中，错误的是()。

A.底板厚度至少应满足公式t≥

B.底板厚度与支座反力和底板的支承条件有关

C.其它条件相同时，四边支承板应比三边支承板更厚些

D.底板不能太薄，否则刚度不够，将使基础反力分布不均匀

11.一简支梁受均布荷载作用，其中永久荷载标准值为15kN/m，仅一个可变荷载，其标准值为20kN/m，则强度计算时的设计荷载为()。

A.q=1.2×15+1.4×20

B.q=15+20[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.q=1.2×15+0.85×1.4×20

D.q=1.2×15+0.6×1.4×20

12.受均布荷载作用的工字形截面悬臂梁，为了提高其整体稳定承载力，需要在梁的侧向加设支撑，此支撑应加在梁的()。

A.上翼缘处[最新年份咨询qq593777558]

B.下翼缘处

C.中和轴处

D.距上翼缘h0/4～h0/5的腹板处

13.梁的整体失稳属于第一类稳定问题，其失稳形式为()。

A.弯曲失稳

B.扭转失稳

C.弯扭失稳

D.局部失稳

14.如图所示的四边简支薄板，在各种应力分布情况下的临界应力关系是()。

A.σ01>σ02>σ03

B.σ01<σ02<σ03[[微信公众号：ikaoti]

C.σ01>σ03>σ02

D.σ03>σ01>σ02

15.偏心压杆在弯矩作用平面内的整体稳定计算公式()。

≤f

中，W1x代表

A.受压较大纤维的毛截面抵抗矩

B.受压较小纤维的毛截面抵抗矩

C.受压较大纤维的净截面抵抗矩

D.受压较小纤维的净截面抵抗矩

16.双轴对称焊接组合工字形截面偏心受压柱，偏心荷载作用在腹板平面内。若两个方向支

撑情况相同，可能发生的失稳形式为()。

A.在弯矩作用平面内的弯曲失稳

B.在弯矩作用平面外的弯扭失稳

C.在弯矩作用平面外的弯曲失稳

D.在弯矩作用平面内的弯曲失稳或弯矩作用平面外的弯扭失稳

17.截面为两型钢组成的格构式钢柱，当偏心在虚轴上时，强度计算公式中的塑性发展系数γ取()。

A.大于1，与实腹式截面一样

B.大于1，但小于实腹式截面的塑性发展系数

C.等于1，因为不允许发展塑性

D.等于1，这是偏于安全考虑

18.梯形屋架支座处的斜腹杆(端斜杆)的几何长度(节点中心间距)为l，则其平面内和平面外的计算长度l0x和l0y分别为()。

A.l0x=0.8l,l0y=0.9l

B.l0x=l,l0y=l

C.l0x=0.8l,l0y=l

D.l0x=0.9l,l0y=l

19.为了保证两个角钢组成的T形截面共同工作，在两个角钢肢背之间应设置垫板，压杆的垫板间距应不大于40i1,拉杆的垫板间距应不大于80i1，其中单肢角钢绕自身1-1轴的回转半径为i1,这里的1-1轴指的是下列哪种情况()。

20.梯形钢屋架节点板的厚度是根据下列哪一项来确定的()。

A.上弦杆的最大杆力

B.下弦杆的最大杆力

C.腹杆的最大杆力

D.屋架各杆件中的最大杆力

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.碳对钢材性能的影响很大，一般来说随着含碳量的提高，钢材的塑性和韧性逐渐___________。

22.试验证明，钢材的疲劳强度主要与构造状况、应力幅和循环荷载重复次数有关，而与钢材的___________并无明显关系。

23.在不同质量等级的同一类钢材(如Q235A，B，C，D四个等级的钢材)，它们的屈服点、强度和伸长率都一样，只是它们的化学成分和___________指标有所不同。

24.焊接结构中存在着双向或三向同号拉应力场，材料塑性变形的发展受到限制，使钢材变脆。特别是当焊接应力较大时，在温度较低的条件下很容易发生___________现象。[[微信公众号：ikaoti]

25.轴心受力的两块板通过对接斜焊缝连接时，只要使焊缝轴线与N力之间的夹角θ满足___________条件时，对接斜焊缝的强度就不会低于母材的强度，因而也就不必再进行计算。

26.普通螺栓连接受剪时，限制端距e≥2d,是为了避免钢板被___________破坏。

27.格构式轴心受压杆采用换算长细比λox=μλx计算绕虚轴的整体稳定，这里的系数，式中γ1代表___________，它和所采用的缀材体系有关。

28.承受向下均布荷载作用的简支梁，当荷载作用位置在梁的___________翼缘时，梁整体稳定性较高。

29.梁的整体稳定系数φb大于0.6时，需用φb′代替φb，它表明此时梁已经进入___________阶段。

30.当钢屋架上弦作用有非节点荷载时，上弦杆应按___________进行设计。

三、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

31.验算如图所示摩擦型高强螺栓连接是否安全，已知：荷载N=300kN,螺栓M20,10.9级，μ=0.5,预紧力P=155kN。

32.图示连接中，焊脚尺寸hf=8mm,钢材为Q235B,f=215N/mm2,手工焊，焊条为E4303,=160N/mm2,盖板厚10mm，主板厚18mm,试计算此连接的承载能力。

33.图示活动式工作架由4根钢管组成。设G作用于刚性工作平台中心，架的整体稳定能够保证，试验算钢管的稳定性是否足够。已知钢材Q235，钢管规格Φ50×3.5,A=5.11cm2,i=1.65cm,f=215N/mm2。(提示：所有交叉支撑、横撑与钢管的连接均可视为铰接，整个结构在两个水平方向均为侧向不动体系。)

| λ | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.527 | 0.494 | 0.463 | 0.434 | 0.407 | 0.383 | 0.360 |

34.一工字形截面梁绕强轴受力，截面尺寸如图，当梁某一截面所受弯矩M=400kN·m、剪力V=580kN时，试验算梁在该截面处的强度是否满足要求。已知钢材为Q235B，f=215N/mm2,fv=125N/mm2。

35.如图所示，偏心压杆由2L180×110×10组成，单肢截面积A=28.4cm2。试验算柱强度是否能够满足要求。已知：f=215N/mm2,γx1=1.05（肢背）,γx2=1.2(肢尖)，Ix=1940cm4(单肢)，N=1000kN,q=3.5kN/m。

四、分析题（8分）

36.某焊接组合截面钢梁，其尺寸、受力和支座条件如图示，已知钢材Q235B。请验算此梁腹板的局部稳定是否能够满足要求；若不能满足，应如何配置加劲肋(不必计算，把合理的配置形式在图中示意性画出即可)。

五、综合题（12分）[最新年份咨询qq593777558]

37.某承受静力荷载设计值N的悬吊节点构造及有关尺寸如图所示。为便于安装用板I插入钢管端部刻槽内用焊缝①连接，为便于安装和焊缝②施焊，采用安装螺栓作临时固定。孔径

D.钢材强度f、焊缝强度、焊脚高度hf1、hf2、hf3均已知。要求：(1)分析此节点的传力途径；(2)保证此节点安全传力，需进行哪些计算(据图中标注写出各验算表达式即可；梁的强度不必验算；焊缝②可忽略坡度，按平行管轴计算)。