2011年7月高等教育自学考试全国统一命题考试

钢结构试题

课程代码：02442

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1.钢材具有良好的焊接性能是指(　　　)

A.焊接后对焊缝附近的母材性能没有任何影响

B.焊缝经修整后在外观上几乎和母材一致

C.在焊接过程中和焊接后，能保持焊接部分不开裂的完整性性质

D.焊接完成后不会产生残余应力

2.以下哪项措施对降低钢材锈蚀速度没有作用?(　　　)

A.采用高效能防护漆

B.定期维护并及时补刷防锈漆

C.采用耐候钢材

D.在设计时增加构件壁厚

3.钢材的伸长率越小，则(　　　)

A.发生脆性破坏的可能性越大

B.低温下的变形能力越强

C.越适于做受力构件

D.在高温下的承载能力越高

4.吊车梁的疲劳破坏是指(　　　)

A.因荷载冲击效应而发生的脆性破坏

B.经过应力多次超过屈服点而发生的塑性破坏

C.在循环荷载作用下，当循环次数达到某值时发生的脆性破坏[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.在循环荷载作用下，当循环次数达到某值时发生的塑性破坏

5.钢材中磷的含量过高时会使钢材(　　　)

A.冷脆

B.热脆

C.强度降低

D.伸长率提高

6.在以下各级钢材中，冲击韧性保证温度最低的是(　　　)

A.Q345B

B.Q345C

C.Q345D

D.Q345E[最新年份咨询qq593777558]

7.冲击韧性值较高的钢材(　　　)

A.设计强度值较高

B.弹性模量值较高

C.抗脆性破坏的能力较强

D.可焊性较好

8.相同连接形式，当采用高强度螺栓摩擦型连接时，(　　　)

A.承载力一定高于普通螺栓连接

B.承载力可能低于普通螺栓连接

C.变形可能大于普通螺栓连接

D.变形一定大于高强螺栓承压型连接

9.对接焊缝采用引弧板的目的是(　　　)

A.消除焊缝端部的焊接缺陷

B.提高焊缝的设计强度

C.增加焊缝的变形能力

D.降低焊接的施工难度

10.图示连接，角钢肢背、肢尖处角焊缝的最大焊脚尺寸分别为(　　　)

A.9mm，9mm

B.6mm，5mm

C.9mm，5mm

D.6mm，6mm

11.轴心受拉构件采用全焊透对接焊缝拼接，当焊缝质量等级为何级时，必须进行焊缝强度验算?(　　　)

A.一级

B.二级[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.三级

D.一级和二级

12.普通螺栓连接中，防止构件端部发生冲剪破坏的方法是(　　　)

A.验算螺栓抗剪承载力

B.验算螺栓承压承载力

C.限制端距不小于栓杆直径的2倍

D.限制端距不小于螺栓孔径的2倍

13.工字形截面轴心受压柱，经验算翼缘的局部稳定不满足要求，可采取的合理措施是

(　　　)

A.将钢材由Q235改为Q345

B.增加翼缘厚度，宽度不变

C.增加翼缘宽度，厚度不变

D.利用翼缘的屈曲后强度

14.焊接工字形截面钢梁的折算应力计算部位在梁截面(　　　)

A.受压翼缘的外边缘

B.翼缘和腹板相交位置

C.中性轴位置

D.受拉翼缘的外边缘

15.通用宽度比λs是反映腹板剪切失稳性质的指标，当λs=1.5时，说明腹板可能(　　　)

A.发生弹塑性屈曲

B.发生弹性屈曲

C.发生剪切屈服破坏

D.不会发生失稳

16.采用Q235钢的工字形截面梁的腹板高厚比h0／tw=140，为使腹板不发生剪切失稳，应按要求(　　　)

A.设置短加劲肋

B.设置横向加劲肋

C.设置纵向加劲肋

D.不设置加劲肋

17.为达到节约钢材的目的，利用屈曲后强度，可以减小梁(　　　)

A.翼缘的宽度

B.翼缘的厚度

C.腹板的高度

D.腹板的厚度

18.压弯构件计算整体稳定，可以考虑截面塑性发展的是(　　　)

A.翼缘外伸宽度与厚度的比的工字形实腹构件

B.直接承受动力作用的实腹构件

C.槽口相向的双槽钢格构构件

D.间接承受动力作用的实腹构件

19.屋盖结构的垂直支撑(　　　)

A.必须布置在房屋两端或温度区段两端的第一柱间

B.必须沿房屋长度方向通长设置

C.应布置在设有横向水平支撑的柱间

D.仅需设置在有横向水平支撑的屋架的跨中位置

20.普通梯形钢屋架跨中区段的单系斜腹杆，构件几何长度为l，其在桁架平面内的计算长度为(　　　)

A.l

B.0.8l

C.0.7l

D.l1(0.75+0.25N2／N1)[最新年份咨询qq593777558]

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.钢结构有耐腐蚀性差和_______差的弱点。

22.钢材在多轴应力状态下，当处于同号拉应力场时，易于发生_______破坏。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

23.对钢材进行冲孔、剪切，孔壁和剪切边的边缘会产生_______现象，成为产生裂缝的根源。

24.在正常条件下，钢材具有良好的塑性，焊接残余应力对构件的_______无影响。

25.轴心受压构件的正常使用极限状态通过限制_______保证。

26.格构式轴心受压构件，除应验算绕实轴、虚轴的整体稳定，还应验算_______的稳定。

27.当固定集中荷载作用位置处，梁腹板的局部压应力不满足强度要求时，应在腹板上设置_______。

28.与腹板配置加劲肋已保证腹板局部稳定的梁相比，利用屈曲后强度的相同梁的抗弯承载力相对较_______。

29.实腹式压弯构件的整体稳定计算，应包括在弯矩作用平面内的弯曲失稳验算和在弯矩作用平面外的_______验算两方面内容。

30.当横向水平支撑布置在第二柱间时，第一柱间内的系杆应为_______。

三、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

31.图示螺栓连接受轴心力作用，钢材Q235，采用4.6级M24的C级螺栓，孔径25.5mm，已知：fvb=140N／mm2，fcb=305N／mm2。请验算螺栓的承载力是否满足要求。

32.验算上题(题31)中被连接构件的强度是否满足要求。

已知：厚度≤16mm时f=215N／mm2；厚度为16mm~40mm时f=205N／mm2。

33.轴心受压格构式缀板柱，柱高8米，两端铰接，轴力1600kN。柱截面由2［32a组成，A=2×48.5cm2，Ix=23200cm4。柱单肢：Iy=7510cm4，Il=305cm4，iy=12.44cm，il=2.51cm，x0=2.24cm。钢材Q235，f=215N／mm2。试验算柱的整体稳定性。[[微信公众号：ikaoti]

| λ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ | 0.899 | 0.856 | 0.807 | 0.751 | 0.688 |

34.图示受静载作用的简支梁，跨中截面有开孔削弱。钢材Q235，f=215N／mm2。已知：截面Ix=43000cm4。试验算钢梁跨中截面的强度是否满足要求。

35.图示压弯构件受静载作用，该压弯构件在中间设有x方向侧向支承点。钢材Q235，f=215N／mm2，截面HN400×200×8×13，A=84.12cm2，Iy=1740cm4，Wx=1190cm3，iy=[[微信公众号：ikaoti]

4.54cm。试验算构件在弯矩作用平面外的稳定承载力。

| λ | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ | 0.936 | 0.899 | 0.856 | 0.807 | 0.751 | 0.688 |

四、分析题(8分)

36.图示梁格布置，梁上铺设玻璃板，不能阻止受压翼缘的侧向位移。已知钢材Q235，梁截面为H600×300×8×14。经计算，梁的强度、刚度满足要求，但整体稳定承载力不满足要求。试给出合理的支撑布置形式并说明理由，使梁的整体稳定承载力满足要求(不允许改变梁截面)。

五、综合题(12分)

37.轴心受拉构件拼接接头形式如图。已知杆件和拼接角钢的截面均为2L160×100×12，A=2×30.05cm2，钢材Q235，f=215N／mm2，焊条E4303，ffw=160N／mm2。试确定拼接角钢长度和连接板尺寸。(焊脚尺寸见下图)