2015年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

建筑结构试验试卷

(课程代码02448)

一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分j

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．为了使所测到的位移表示测点相对于试验台座或地面的位移，通常把传感器支架固定

在试验台或地面的

A.标识点上

B.任意点上

C.移动点上

D.不动点上

2.墙体开裂前其变形随线基本是一直线，故在控制荷载试验时，每级荷载反复次数为

A.1～2次

B.l～3次

C.2～3次

D.2～4次

3.当使用砂石等松散颗粒材料加载时，如果将材料直接堆放于结构表面，会对结构产生卸[最新年份咨询qq593777558]

荷作用，原因在于荷载材料本身的

A.损失

B.下沉

C.起拱

D.压密

4．当预应力钢材用钢丝、钢绞线或热处理钢筋时，试验应力上限值取预应力钢材抗拉强度

标准值的

A.35％

B.45％

C.55％

D.65％

5.在结构实验中，任何一个测点的布置都应该是有目的的，应该服从于结构分析的需要，

不应错误地为了追求数量而不切实际地盲目

A.提高精度

B.设置测点

C.增加项目

D.选择仪器

6．当用于测量非匀质材料的应变，或当应变测点较多时，为避免各个应变测点之间的相互

影响，应尽量采用

A.全桥

B.半桥

C.1／4电桥

D.半电桥[[微信公众号：ikaoti]

7.砌体结构出现裂缝后，会出现一定的变形，其变形能力来自于

A.弹性变形

B.塑性变形

C.弹塑性变形

D.摩擦变形

8.离心力加载是根据旋转质量产生的离心力对结构施加

A.简谐振动荷载

B.随机振动荷载

C.自由振动荷载

D.脉动荷载

9.结构低周反复加载试验由荷载——变形滞回曲线的形状等作为评价的指标来衡量结构

的

A.整体变形

B.局部变形

C.抗震性能

D.动力特性

10.当试件加载面倾斜时，为保证加载设备的稳定设置，在加载点处需作出

A.凸缘

B.保护面

C.凹缘

D.加载面

二、填空越(本大题共l0小趱；每小题l分，共l0分)

11.当荷载从零开始，逐步递增一直加到试验某一预定国标或_________为止，也就是

在一个不长的时间段内完成试验加载的全过程的试验，称为静力试验。

12．人们可以利用计算机的各种数据采集和_________，准确、及时和完整地收集并表

达荷载与结构行为的各种信息。

13.在测量应变时，为消除温度_________引起的应变，应采用温度补偿的方法进行测量。

14.在测量工作中，部分测量仪器会发生故障，为了保证测量数据的_________，还应布置一定数量的校核性测点。

15.题l5图是超声回弹综合法测点布置图，其中_________表示超声测点。

16．钻芯法规程规定，对于单个构件或单个构件的局部区域，取芯样试件混凝土换算强度中的最小值作为_________推定结构的混凝土强度。

17.结构_________的波形中包含着该结构的自振特性，在脉动波形中近似“拍”的区

段的振动频率就代表结构的鲁振频率。

18.数据采集过程中的_________原则要求一次采集得到的所有数据是同一时刻试件

受到的作用与试件的反应。

19．结构试验的荷载设计主要取次于试验的目的要求、试验对象的结构型式、试件承受荷载的类型和性质以及实验室或现场所具有的_________等因素。

20．随机振动过程是一个复杂的过程，每重复一次所取得的每一个_________都是不同

的，所以，一般随机振动特性应从全部事件的统计特性的研究中得出，并且必须认为这种随机过程是各态历经的平稳过程。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题2分，共l0分)

21．等效荷载

22．脉动

23．异位试验

24．仪器量程[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

25．长期荷载试验

四、简答题(本大题共l0小题，每小题4分，共40分)

26．简述结构试验加载和测试对试件设计的要求。

27．简述气压加载的优缺点。

28．在结构分析工作中，可使用哪些方法和手段来解决问题?

29．简述间接测定法测定动力荷载特性的测定过程。

30．简述超声回弹综合法检测混凝土强度的工作原理。

31．简述对结构试验安全与防护的基本要求。

32．简述重力直接加载方法的优缺点。

33．简述电阻应变计对粘贴工艺的要求。

34．如何量测结构的动力系数?

35．题35图(a)和题35图(b)分别表示什么加载制度?

五、计算题(本大题共3小题，共20分)

36．(8分)如题36图(a)，某简支梁跨度为L，承受均布荷载q，现进行荷载试验。试

根据跨中弯矩相等的原则，求题36图(b)中所示加载试验中的等效荷载P。

37．(6分)为检测某结构混凝土表面裂缝深度可采用超声波平测法。已知两测点间距为

L=1000mm，由A点向B点检测时测得的声时为l20μs，又测得不跨裂缝混凝土测点距离为l000mm时的声时为100μ_s。求裂缝深度d。

38．(6分)某构件需在腹板开一直径为30cm的圆孔，为测试孔边应力，在孔边布置应

变片。若已知最大应力在第一象限内分布。

要求：(1)画出该孔周边应变片布置示意图；

(2)说明采用何种桥路测试，并绘出测量桥路。