2015年4月高等教育自学考试

建筑工程测量试卷

(课程代码04063)

一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题l分，共l5分)

1。测量工作的基准线是

A.法线

B.铅垂线

C.大地线

D.水平线

2．地面点沿铅垂线方向到大地水准面的距离称为

A.绝对高程

B.相对高程

C.大地高程

D.假定高程

3．在高斯平面直角坐标系中，纵轴为

A.x轴，向东为正

B.y轴，向东为正

C.x轴，向北为正

D.y轴，向北为正

4．水准测量要求前、后视距应尽量相等，其主要目的是为了消除的误差是

A.水准管轴不平行于视准轴

B.温度误差

C.仪器下沉误差

D.读数误差

5．在四等水准测量--N站工作中，同一把尺黑、红面读数差不应超过

A.±lmm

B.±3mm

C.±5mm

D.±8mm

6．下列关于水平角概念的叙述中，正确的是

A.由一个点到两个目标的方向线之间的直接夹角

B.由一个点到两个目标的方向线垂直投影在水平面上所成的夹角

C.由一个点到两个目标的方向线垂直投影在竖直面上所成的夹角

D.一条直线与水平面间的夹角

7．观测水平角时若总共要求测量3测回，则各测回盘左起始方向水平度盘读数应该分别[最新年份咨询qq593777558]

安置为

A.60O，l20O，l80O

B.OO，30O，60O

C.30O，90O，150O

D.0O，60O，l20O

8．已知直线AB的坐标方位角为1860，则直线BA的坐标方位角为

A.60

B.860

C.960

D.2760

9.距离丈量的结果是求得两点间的

A.斜线距离

B.折线距离

C.水平距离

D.空间距离

10．下列有关导线选点的说法中，错误的是

A.点位应选在土质柔软的地方，便于埋设标志

B.导线点间应通视良好，便于测角、量边

C.导线点视野开阔，便于测绘地物、地貌

D.导线边长应大致相等，避免过长、过短

11．在测绘l：2000的地形图时，量距要达到的最小精度为

A.0．50m

B.0．20m

C.0．10m

D.0．05m

12．每隔四条基本等高线加粗描绘的等高线为

A.首曲线

B.间曲线

C.助曲线

D.计曲线

13．已知两点坐标A(200．12，213．25)，B(212．56，100．33)，则AB的距离为

A.131．75

B.243．41

C.113.60

D.133．56

14．关于施工测量，下列描述错误的是

A.控制的范围小，精度要求高

B.控制点使用频繁，受施工干扰大

C.施工测量与施工密不可分

D.施工测量与地形图测绘工作程序相同

15．圆曲线的要素除了切线长、曲线长、外失距外，还包括

A.切曲差

B.半径

C.转折角

D.交点

二、填空题(本大题共l5小题，每小题2分，共30分)

16．测量的基本工作包括距离测量、_______和_______三部分。

17．大地水准面_______(是／不是)规则的曲面，参考椭球面_______(是／不是)规则的曲

面。

18.我国先后采用的两个高程系统分别是_______和_______。

19．附合水准路线的高差闭合差fh可以用∑h测、H始、H终表示为_______。

20．水准测量误差产生的原因主要有仪器误差、_______、_______三方面。

21．望远镜视准轴是指_______与_______的连线。

22.经纬仪的使用包括对中、整平、_______、_______四个步骤。

23．竖直角的取值范围是_______，当目标视线在水平线下方，称为俯角，定义为

_______(正／负)。

24．某直线的象限角为Ⅳ象限29O30，，则其坐标方位角为_______。

25．对某边往、返丈量，得观测值分别为67．213米和67．225米。则丈量结果为

_______米，相对误差为_______。

26．控制测量分为_______和_______两部分。

27．在1：500的地形图中，某线段长为8.5cm，实地的水平距离为_______m。

28．区分山头与洼地的等高线有两种方法，一种根据高程注记区分，内圈等高线的高程大于

外圈者为_______；另一种方法是根据_______指示的方向判断。

29．场地平整中的土石方估算，常用的方法有_______、_______、等高线法。

30．高层建筑的施工测量精度一般要_______(高／低)于低层建筑的施工精度；

钢筋混凝土结构的施工测量精度要_______(高／低)于钢结构的。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共l5分)

31.水准面

32．水平角

33．视距测量

34．坐标方位角

35．等高线[[微信公众号：ikaoti]

四、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共i0分)

36．简述土木工程测量的主要任务。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

37。简述等高线的特性。

五、计算题(本大题共3小题，每小题l0分，共30分)

38．丈量两段距离，A段往测为l26.78米，返测为126．68米，B段往测、返测分别为357．23

米和357．33米。两段距离丈量的结果各等于多少?问哪一段丈量的结果比较精确?

为什么?[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

39.如题39图，已知，试计算：

(1)角度闭合差；(2)各个水平角的改正数；(3)改正后水平角；(4)导线各边的方位

角。

40．将题40表绘制在答题卡中，完成附合水准路线的成果计算。