2011年1月高等教育自学考试全国统一命题考试

微型计算机及接口技术　试卷

(课程代码04732)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

l、8086处理器的标志寄存器中定义了9位，其中3位是控制位，6位是状态位。下述4位标志位中不属于状态位的是

A、PF

B.DF

C.OF

D.AF[最新年份咨询qq593777558]

2、构成8086系统最大存储器容量需用64K×1的存储器芯片

A、8片

B.16片

C.64片

D.128片

3、8086CPU在对外设进行输出操作时，控制信号尺必须是

A、00

B.0l

C.10

D.11

4、某容量为16KB的RAM的起始地址为30000H，则其末地址为(注采用全译码)

A、307FFH

B.30FFFH

C.33FFFH

D.34FFFH

5、8253的通道1作于方式2—速率发生器，CIK1接2MHZ时钟脉冲，要求在OUTl端产生重复周期为500μs的连续脉冲，则设定的计数初值应为

A、100

B.1000

C.10000

D.100000

6、可编程定时器／汁数器8253的6种工作方式中，既可用软件启动、又可用硬件启动的是

A、方式2和方式3

B.方式1和方式2

C.方式1和方式5

D.方式3和方式l

7、在下列8253的四种工作方式中，若GATE保持为高电平，8253在写入方式字和计数初

值以后也不开始定时或计数。此时8253的工作方式设置为

A、方式0(计数结束中断)

B.方式l(硬件可重触发单稳态)

C.方式2(速率发生器)

D.方式3(方波)

8、在下列8253的四种工作方式中，GATE开始为低电平，8253在写入方式字和计数初值

以后，GATE引脚上加上一个正脉冲后开始工作，当计数初值减为0时，输出宽度为1

个时钟周期的负脉冲，此时8253的工作方式设置为

A、方式O(计数结束中断)

B.方式1硬件可重触发单稳态)

C.方式4(软件触发选通)

D.方式5(硬件触发选通)

9、在8253的下列工作方式中，在写入一次计数初值后，能输出连续的周期性波形的工作

方式是

A、方式0(计数结束中断方式)

B.方式1(硬件可重触发单稳态方式)

C.方式2(速率发生器)

D.方式5(硬件触发选通方式)[[微信公众号：ikaoti]

10、在中断服务程序返回时，一般使用指令

A、RET

B.REP

C.REPF

D.IRET

11、寄存器CL中的初值为29H，执行指令INCCL后，CL中的值为

A、30H

B.28H

C.2AH

D.3000H

12、在模拟接口中，将非电量模拟信号转换成模拟量的电流或电压的电路是

A、传感器

B.A／D转换器

C.D／A转换器[最新年份咨询qq593777558]

D.采样保持电路

13、一个lO位的D/A转换器，满量程为0~5V，其输出电压的最小变化量为[[微信公众号：ikaoti]

A、0V

B.4．883mV

C.48.83mV

D.0.4883V

14、在模拟接口中，将采样后模拟信号转换为数字信号称为

A、量化

B.编码

C.采样[[微信公众号：ikaoti]

D.保持

15、在模拟接口电路中，需要使用采样保持电路的原因之一是

A、被检测的信号变化较快

B.被检测的信号太弱

C.CPU需要通过查询获得数据

D.A／D转换器中没有数据寄存器

16、模拟量是指连续变化的物理量，其连续的含义是时间上的连续变化和

A、空间上的连续变化

B.数值的连续变化

C.物理的连续变化

D.二进制的连续变化

17、当8086进行字符串操作时，目的地址隐含的段基值是在

A、CS中

B.DS中

C.ES中

D.SS中

18、8086插入等待周期是来自于引脚

19、在80X86系列微处理器芯片中，开始采用Cache的CPU是

A.8086

B.80386

C.80486

D.Pentium

20、8086CPU的主频为5MHz，内存芯片的存取时间为250ns，读/写内存时

A.不需要加入等待周期Tw

B.至少需加入1个等待周期Tw

C.至少需加入2个等待周期Tw

D.至少需加入3个等待周期Tw

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

21、8086的控制总线中，有些信号线是通过输出线向其它部件传输CPU的控制命令，它们

中有

22、在16位存储系统中，存储字(16位)的地址[最新年份咨询qq593777558]

A、可以指向任何地址单元

B.最好指向奇地址单元

C.最好指向偶地址单元

D.只能指向奇地址单元

E.只能指向偶地址单元

23、一个采用中断方式的输出接口，通常需要有

A、数据输入端口[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.数据输出端口

C.控制端口

D.状态端口

E.中断控制逻辑

24、Intel8251是一个可编程的串行接口芯片，就其内部结构而言，主要有

A、并串转换功能的发送缓冲器

B.串并转换功能的接收缓冲器

C.数据总线缓冲器

D.读写控制逻辑

E.MODEM控制

25、在8086指令中，内存操作数采用基址寻址时，基址地址可以放入寄存器

A、AX

B.BX

C.DX

D.BPE．DI

三、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

26、CPU通过接口输出控制一组发光二极管的发光，应采用的传送方式是          ，

又称为            。

27、在8253的每个计数通道中有三个寄存器，一个计数执行单元是一个              ，

一个计数初值寄存器和控制寄存器，控制寄存器用来控制该计数通道的           。[[微信公众号：ikaoti]

28、8255A工作于方式l输入时，它和外设间的联络信号为            和

29、8255A的三种工作方式中，不可采用中断传送的工作方式是         ,称为           。

30、主板，又称为主机板，是安装在PC机主机箱中的一块               ，其中安装了PC机的主要电路系统，并带有扩展槽和接插件，用以安装各种接口卡和联接键盘、鼠标等部件。目前，主机板上除了配有CPU、内存及相关电路以外，还配有显示控制器、磁盘控制器等电路，这种主板称为                         。

四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

31、8086最小方式下的主要总线操作有哪几种?

32、为什么说，采用中断方式进行数据传送时，在一定程度上实现了主机与外设的并行工作?

33、什么是芯片组?

34、在8086系统中，由于存储器和I/O口较多，必须加接总线驱动电路。请说明CPU在其三总线(地址总线、数据总线和控制总线)中，是采用哪种驱动电路同外设交换这三类信息的?

35、8086CPU在什么情况下被复位的?复位时，总线处于何种状态?

五、简单分析设计题(本大题共3小题，第36小题6分，第37-38小题各7分，共20分)

36、用两片SRAM芯片HM6116组成的8位微机系统的存储电路(地址线为16位)如题

36图所示。完成数据总线及控制总线与SRAM芯片的连线，计算

SRAM(#1)和SRAM(#2)的地址范围。该存储器系统采用了何种片选方法?[最新年份咨询qq593777558]

[最新年份咨询qq593777558]

37、阅读下列程序：

MOVSI，0080H

MOVDI,0100H

MOVCX,0020H

CLD

LOOPA：MOVAL,DS：[SI]

MOVES：[DI]，AL

INCSI

INCDI

LOOPLOOPA

要求：

(1)说明该程序段的功能?

(2)程序执行完毕时，SI和DI中的值是什么?

(3)程序共循环了多少次?

38、在异步串行传输时，选定：8个数据位(1个扩展ASCⅡ字符)，1个奇偶校验位，2个

停止位组成，如果波特率为56kbps，则每秒最多能传送多少个字符?(写出计算过程)

六、综合分析设计题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

39、题39图为一个采用中断传送方式的输出接口，请回答如下问题：

(1)响应信号的作用；(2)D触发器的作用，信号变化的过程；(3)三态缓冲器的作用；(4)CPU采用哪条指令向输出设备发送数据?

40、8255的PA口同7段LED数码管显示器的接口连接图如题40图所示。

请回答：

(1)8255的PA口工作于哪种方式(写出方式编号及名称)，用作输入还是输出?用作何种端口?并写出属于哪种数据传送的控制方式，为什么?

(2)分别写出显示“0”和“8”的程序段。(注：8255的端口地址为(190H-193H))