## 2018年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 机械制造试卷

## (课程代码02230)

本试卷共4页，满分l00分，考试时间l50分钟。

考生答题注意事项：

1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用28铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】【更多科目答案购买：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm】：本大题共l5小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的备选项中

只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．合金弹簧钢60Si2Mn中的60表示

A．平均碳质量分数为O．6％    B．平均碳质量分数为6．O％

C．平均硅质量分数为O．6％    D．平均硅质量分数为6．0％

2．最大截面在一端的中小铸件，且大端为平面，其手工造型宜选用

A．刮板造型    B．分模造型    C．整模造型    D．挖砂造型

3．用自由锻造方法制造盘类工件，常采用的锻造工序是

A．镦粗    B．拔长    C．弯曲    D．冲孔

4．用冲裁模从坯料上冲下所需形状板块的工序属于

A．冲孔    B．拉深    C．弯曲    D．落料

5．不锈钢焊接主要采用

A．钎焊    B．摩擦焊    C．氩弧焊    D．埋弧焊

6．焊接部位的破裂通常开始于

A．母体    B．焊缝    C．熔合区    D．热影响区

7．对于外圜车刀，在基面内测量的主切削刃和进给方向的夹角是

A．后角    B．主偏角    C．副偏角    D．刃倾角

8．下列刀具材料中，耐热性最差的是

A．高速钢       B．硬质合金

C．碳素工具钢    D．立方氮化硼

9．切削塑性材料时，刀具宜采用

A．较大前角和较大后角    B．较大前角和较小后角

C．较小后角和较大后角    D．较小前角和较小后角

10．在CA6140型普通车床上车削螺纹时，传动平衡式中同时包含25．4和71；因子，所加

工螺纹的类型是

A．米制螺纹    B．模数螺纹    C．英制螺纹    D．径节螺纹

11．铣削车床床身的导轨面时，常采用的铣床是

A．圆台铣床    B．龙门铣床

C．卧式升降台铣床    D．立式升降台铣床

12．下列刀具中，一把刀具可用于加工不同直径孔的是

A．铰刀    B．镗刀    C．麻花钻    D．扩孔钻

13．滚齿机中电动机与滚刀主轴之间的传动链称为

A．速度传动链    B．差动传动链

C．展成运动传动链    D．轴向进给传动链

14．在外圆磨床上磨光轴时，工件需限制的自由度个数是

A．三    B．四    C．五    D．六

15．当工艺系统误差复映系数为O．1时，工件在本工序前的形状误差为0．5mm，为保证

本工序O．03mm的形状精度，本工序最少的走刀次数为

A．一    B．二    C．三    D．四

第二部分非选择题

二、填空题：本大题共20空。每空l分，共20分。

16．金属的结晶过程包括晶核的_____和_____两个基本过程。

17．铸造热应力一般在厚壁处产生_____应力，在薄壁处产生_____

应力。

18．对于长轴类模锻件，模锻工序通常采用_____、_____、预锻、终

锻和切断等工序。

19．焊条由_____与_____组成。

20．车削外圆时主轴和刀架之间为_____传动链，车削螺纹时则为_____传

动链。

21．圆周铣削的铣削宽度是_____吃刀量，铣削深度是_____吃刀量。

22．镗削时，镗刀的旋转是_____运动，镗刀或工件的直线移动是

运动。

23．引起工艺系统受热变形的内部热源包括_____、_____和派生热源。

24．工件表面质量对其使用性能的影响包括_____、_____、配合性质

和耐腐蚀性等方面。

25．精基准的选择原则是_____、_____、自为基准、互为基准，以及

保证工件定位准确、夹紧可靠、操作方便等。

三、简答蹶：本大题共6小题，每小题5分，共30分。

26．简述钢的奥氏体形成过程。

27．简述三箱造型的特点。

28．简述刀具耐用度的影响因素。

29．简述CA6140型普通车床主轴箱的主要功用。

30．简述外圆磨削时纵磨的特点和适用情况。

31．简述导轨精度要求的三个方面。